## Slide 1
HV/BEV Busse
Herausforderung für Abschleppdienste

## Slide 2: Angaben zu meiner Person
Fabian Knecht, 40 Jahre jung
Geschäftsführer Autohilfe Zürich AG
Geschäftsführer Autotransporte Schweiz GmbH
Präsident der Bergetechnischen Vereinigung
Entwicklung Berufsbild Strassenhelfer
Trainings bei Blaulichtorganisationen
Trainings bei Pannendienstbetrieben
Leidenschaft zum «Beruf» gemacht

## Slide 3: Abschleppdienste und dessen Herausforderungen
Grundsätzliches Vorgehen bei einer Störung oder einem Unfall
3 Phasen (unabhängig der Antriebsart)
Lagefeststellung
Erkundung, Kontrolle
Abschleppvorgang planen
Beurteilung/Entschluss
Fahrzeug Abschleppen
Durchführung
Fahrzeugtyp
Unfall oder Panne
Elektrische-Gefahren
Chemische-Gefahren
Brand-Gefahren
Verpuffungs-Gefahren
Übrige Gefahren
Gefahren abwehren
Kontrollschildabfrage
Situativ Hersteller Info`s
Eigene Dokumentation
Abschleppvorgang vorbereiten
Informationen an weitere
Route absprechen
Einhalten SVG
Ladungssicherung
Bremswirkung gegeben
Luftsystem / Bremsen i.o
Nachfahrbeleuchtung
Ev. Begleitfahrzeug

## Slide 4: Was heisst es «Profi» zu sein ….
Gefahren Erkennen und PSA Schutz gegen:
Elektrische-Gefahren
Brand-Gefahren
Chemische-Gefahren
Verpuffungs-Gefahren

## Slide 5
Was ist gleich gegenüber Fahrzeugen bis 3.5t im Bereich HV bei Bussen
Grundsätzlich sind die Hochvoltsysteme gleich zu Fahrzeugen (BEV) unter 3,5 t denn Sie haben …
orangefarbige Leitungen
Warnaufkleber an HV Komponenten
Berührungs- und Lichtbogenschutz
Hochvoltbatterie gut gekapselt (schwierige Brandbekämpfung)
HV-Batterie verfügt über BMS (wesentliches Element für Sicherheit)
digitale Kennzeichenabfrage möglich, aber mit Einschränkungen
(kein) Motorgeräusch (!)
Gewicht ist ebenfalls wie bei PW`s leicht erhöht gegenüber dieselbetrieben Bussen
Es gibt aber elementare Unterschiede …

## Slide 6
Unterschiede:
Keine/kleinere Eigensicherheit der Fahrzeuge
Erschwerte Kennzeichenabfrage (Datenqualität)
Keine Airbags = keine automatische Deaktivierung
Busse verfügen i.d.R. über mehrere Not Aus Taster
worst case annehmen – System unter Spannung
Nach Betätigung kann der Abbau der Spannung im HV-System bis zu 6min betragen (je nach Hersteller)
Lagefeststellung
Erkundung, Kontrolle

## Slide 7
Weitere Unterschiede:
HV-Busse verfügen über eine erhöhte Anzahl an HV-Batterien
Erheblich höhere Spannungslagen 800 V DC und Ströme (Batterieleistung 450 - 600kWh) Vergleich BEV: ca. 100kWh (TESLA Model S)
HV-Akku´s befinden sich derzeit im Dach- und Heckbereich des Busses
Tendenzen der Bushersteller zukünftig: Unterbodenbereich

## Slide 8
Busse können unterschiedliche HV Batterietechnologien besitzen, die zu falschen Lagebeurteilungen führen können.
Beispielsweise:
Herkömmliche NMC (Lithium-Ionen) Batterien entsprechen herkömmlichen Grenzwerten bei der Temperaturüberwachung
Neue Technologien wie Feststoffbatterien LMP (Nickel-Mangan-Koblat) haben eine Betriebstemperatur von 80-105 Grad (bis 140 Grad nicht schädlich)
Neue Hinweise aus den ISO 17840 (Inhalt und Layout für Rettungskarten) beachten (noch nicht in der Norm) (z.B. Symbol für kein Wasser verwenden)

## Slide 9
„Not-Aus“ beim Fahrer
„Not-Aus“ im Außenbereich
„Nothahn“
Batterietrennschalter aus
ZH 956 502
Hersteller Informationen und ICRS zwingend
Notes: Bei aktiviertem HV-System bleibt das Betätigen des Batterietrennschalters wirkungslos!

## Slide 10
Abb. 5: Rettungsdatenblatt MAN Lions City E

## Slide 11
Aus der Praxis:
Bergungsspezialist verschafft sich Überblick
Beurteilung (defekter) HV Komponenten lokalisieren
Batteriekasten eingedrückt – Batteriezustand kann nur ungenügend abgeschätzt werden (Brandgefahr)
Ereigniserweiterung «Brand» nicht abschliessend auszuschliessen wenn auch kleines Risiko (unter 10%)
Feuerwehr beiziehen für Brandschutz und Temperaturüberwachung bei der Bergung mit WBK

## Slide 12
Erkennen Sie den Unterschied vom Bild «links» zum Bild «rechts» …

## Slide 13
Fazit:
Bergungsfachleute müssen geschult sein
Bergungsfachleute müssen sich entsprechend schützen
Bergungsfachleute sind Spezialisten
Sie nutzen:
Unterstützende Systeme wie ICRS und Rettungsdatenblätter
weiterführende Informationen vom Hersteller oder Betreiber
Haben ein Netzwerk direkt zu den jeweiligen Spezialisten der Hersteller (nicht zwingend aber von Vorteil)
Arbeiten mit Blaulichtorganisationen zusammen

## Slide 14
Fragen?