## Slide 1: Electrosuisse
Verband
Normung
Kurse & Veranstaltungen
Beratung & Inspektionen
Fachliteratur & Produkte

## Slide 2: Sicheres Arbeiten mit Hochvolt­systemen in der Fahrzeugtechnik
Workshop VÖV, 29. März 2023
Beat Keller, Electrosuisse

## Slide 3: Agenda
Rechtliche Grundlagen
Verantwortlichkeiten im Betrieb
Sicheres Arbeiten
Pflichten der einzelnen Parteien

## Slide 4: Positionierung Electrosuisse
Electrosuisse ist ein wichtiger Partner im Bereich E – Mobility
Weiterbildung Electrosuisse positioniert sich als bevorzugten Bildungspartner der Schweizer Automobilindustrie bezüglich sicherer Umgang mit «Hochvoltsystemen».
Ladeinfrastruktur Electrosuisse ist kompetent in der Beratung rund um die Ladeinfrastruktur und die elektrischen Anschlüsse und ist Know-how-Träger bezüglich Normierung derselben.
Normierung Mitarbeit in TC‘s und Koordination zwischen beteiligten TC‘s.
Fachverband émobile Der Fachverband émobile gehört seit 01.01.2016 zu Electrosuisse

## Slide 5: Gesetzliche Grundlage
BV
Bundes-
verfassung
EleG
PrSG
UVG
Verordnungen
StV
SchV
.
NISV
NIV
LeV
VEMV
PrSV
VUV
Regeln der Technik
Europäische Normen
EN 61851-1 EN 61439-2
HD 60364-7-722
CH Normen
SEV 1000: NIN 2020
Gesetze
Werkvorschriften
Betriebliche Anweisungen
ESTI Weisungen/Richtlinien
Herstellerangaben
VKF
NEV
SNEN 61851-1
Elektrizitätsgesetz (EleG)
Starkstromverordnung (StV)
Niederspannungs-installationsverordnung (NIV)
Niederspannungserzeugnis- verordnung (NEV)
Regeln der
Technik
Unfallversicherungs-gesetz (UVG)
Verordnung über Unfallverhütung (VUV)

## Slide 6: Gesetzliche Grundlage
Dokument | Inhalt in Bezug auf EV
Elektrizitätsgesetz (EleG) SR 734.0 | Grundsatz: Keine Personen und Sachgefährdung durch Elektrizität
Starkstromverordung (StV) 734.2 | Arbeitsmethoden, Arbeitsorganisation, PSA,….
Niederspannungs-Erzeugnisse-Verordnung (NEV) 734.26 | Nachweispflicht der Sicherheit elektr. Erzeugnisse bei Erstellung wie nach Reparaturen durch Hersteller/Importeur
Niederspannungs-Installations-Verordnung (NIV) 734.27 | Bewilligungspflicht für elektrische Installationen. Kontrollpflicht und Periodizität von elektr. Installationen
Verordnung über Unfallverhütung (VUV) 832.30 | Pflicht des Arbeitgebers Berufsunfälle und berufsbedingte Krankheiten zu verhindern

## Slide 7: Spannungsbereiche gem. EN 50110
Kleinspannung 0-50 V AC / 0-120 V DC <2 A Schwachstrom >2 A Starkstrom
Hochspannung ab 1000V AC / ab 1500 V DC
Niederspannung 50-1000 V AC / 120-1500 V DC

## Slide 8: Spannungsbereiche gem. EN 50110

## Slide 9: Hochvoltsysteme in Fahrzeugen
Spannungen ≥30V AC bzw. ≥60 V DC
Spannungen im Bereich der «Niederspannung»
Besondere Sicherheitsvorkehrungen und Qualifikationen erforderlich

## Slide 10: Achtung „Hochvolt“
Beispiele für die Kennzeichnung der Hochvolt-Komponenten

## Slide 11: Verantwortung bei Arbeiten an EV Fahrzeugen
Der Unternehmer oder die von ihm beauftragen Führungskräfte tragen die Verantwortung für den Arbeitsschutz im Betrieb. Die verantwortlichen Personen müssen sicherstellen, dass nur Mitarbeiter, welche die unten beschriebenen Voraussetzungen erfüllen, an EV und HEV arbeiten.
Kennt die Sicherheitsvorschriften und Anweisungen
Kann das Risiko abschätzen
Kann Schutzmassnahmen ableiten bzw. bestimmen
Kann Fahrzeuge spannungsfrei schalten und zur Arbeit freigeben
Arbeitsverantwortlicher  sachverständig (CH)

## Slide 12: Personenqualifikation am Beispiel DGUV 209-093
bekannte Terminologie in div.
europäischen Ländern;
die Hersteller lehnen sich oft daran;
Die Anforderungen der einzelnen Marken
sind einzuhalten.
Achtung! «fachkundig» hat in der CH eine
andere Bedeutung (Voraussetzung für die
Installationsbewilligung nach NIV)
« sachverständig» für Arbeiten… ist der
Bekannte CH Begriff.

## Slide 13: Arbeiten an EV Qualifikation nach EKAS

## Slide 14: Flussdiagram Arbeitsmethoden ESTI Nr. 407

## Slide 15: Die fünf Sicherheitsregeln
Fünf Sicherheitsregeln
Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit prüfen
Kurzschliessen
Teile, die unter Spannung geraten könnten, abdecken
37

## Slide 16: Die fünf Sicherheitsregeln
Fünf Sicherheitsregeln
Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit prüfen
Kurzschliessen
Teile, die unter Spannung geraten könnten, abdecken
38

## Slide 17: Die fünf Sicherheitsregeln
Fünf Sicherhitsregeln
Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit prüfen
Kurzschliessen
Teile, die unter Spannung geraten könnten, abdecken
38

## Slide 18: Die fünf Sicherheitsregeln
Fünf Sicherheitsregeln
Freischalten
Gegen Wiedereinschalten sichern
Spannungsfreiheit prüfen
Kurzschliessen
Teile, die unter Spannung geraten könnten, abdecken
Spannungsfreiheit prüfen mit 2-poligem Spannungsprüfer
nach der Norm EN 61 243-3
3 Punkte Regel anwenden
39

## Slide 19: Gesetzespyramide Arbeiten unter Spannung
BV
Gesetze
Verordnungen
Regeln der Technik / Normen
EleG
OR
UVG
ArG
StV
VUV
EN 50110-1
ESTI 407.0720
Innerbetriebliche Anweisungen
Herstellerangaben
rechtsverbindlich
734.0 (EleG) Elektrizitätsgesetz
832.20 (UVG) Bundesgesetz über die Unfallversicherung
822.11 (ArG) Arbeitsgesetz
220 (OR) Obligationenrecht
734.2 (StV) Starkstromverordnung
832.30 (VUV) Verordnung über die Unfallverhütung
EN 50110-1 Betrieb von elektrischen Anlagen
ESTI 407.0720 Tätigkeiten an oder in der nähe von elektrischen Anlagen
Notes: - Kurze Erklärung der AuS-relevanten Bestandteile in StV, NIV und ESTI-Weisung
- Alles rote bezieht sich in irgendeiner Form auf das AuS
- Genau so wichtig und verbindlich sind auch die innerbetrieblichen Anweisungen

## Slide 20: Arbeitsmethode 3
Arbeiten unter Spannung (AuS 1)
Keine
Veränderung an aktiven, spannungsführenden Teilen
≥ 12.5mm
Fingersicher
IP 2xB
Wenn IP 2X nicht erfüllt ist, gelten folgende Tätigkeiten als AuS 1:
Prüfen
Messen
Anbringen oder Entfernen von Abdeckungen und dergleichen beim möglichen Eindringen in die Gefahrenzone
Personalanforderung:
1 Person mind. Instruiert
Routinetätigkeit (keine Spezialausbildung notwendig)
Notes: AuS 1 hat in der Regel keine Veränderungen an aktiven spannungsführenden Teilen zur Folge

## Slide 21: Arbeitsmethode 3
Arbeiten unter Spannung (AuS 2) Betriebsinhaber/Arbeitgeber bestimmt wer darf!
Veränderung an aktiven, spannungsführenden Teilen
≥ 12.5mm
Fingersicher
IP 2xB
Tätigkeiten, die besondere Anforderungen an das Personal, die Ausbildung und die Organisation stellen:
Bewusstes, beabsichtigtes Arbeiten in der Gefahrenzone
Arbeiten an Wandler-, Mess-, Regel- und Steuerleitungen sowie an Messkreisen, wenn zufälliges, unbeabsichtigtes Eindringen in die Gefahrenzone nicht ausgeschlossen werden kann
Arbeiten in der Annäherungszone ohne Abdeckung und wenn zufälliges, unbeabsichtigtes Eindringen in die Gefahrenzone nicht ausgeschlossen werden kann
Personalanforderung:
Mind. 2 Personen, sachverständig
besondere Anforderungen an Personal, Ausbildung und Organisation
Notes: Wenn bei NS IP2X und HS IP3X nicht erfüllt ist und Veränderungen an aktiven, spannungsführenden Teilen vorgenommen werden

## Slide 22: Arbeitsmethode 3
Arbeiten unter Spannung (AuS 2) Betriebsinhaber/Arbeitgeber bestimmt wer darf
Voraussetzungen:
Personal besonders ausgebildet
Personal hat regelmässige Schulung + praktische Einsatzerfahrung
Schriftlicher Arbeitsauftrag
AVOR sauber ausgeführt
Geeignete Arbeitsmittel / PSA für die spezifischen Einsätze planen und bereitstellen
Erstellung eines Sicherheitsdispositivs / Überprüfung im 4-Augenprinzip (ArV / AnV)
Notes: Wenn bei NS IP2X und HS IP3X nicht erfüllt ist und Veränderungen an aktiven, spannungsführenden Teilen vorgenommen werden

## Slide 23: Festlegen des Arbeitsauftrags
Wer / Was / Wann / Informationen
Der Betriebsinhaber erteilt dem Arbeitsverantwortlichen die schriftliche Erlaubnis diesen bestimmten Auftrag auszuführen.
Für die Dauer dieser Arbeit ist die Anlage in der Verantwortung des Arbeitsverantwortlichen
gem. Anlageverantwortlichen
An welchen Anlageteilen wird der Auftrag ausgeführt.
Genaue, kurze Beschreibung der Arbeit. Nur eine Arbeit pro Auftrag
Betriebsinhaber, Anlageverantwortlichen
Arbeitsverantwortlicher

## Slide 24: Festlegen des Arbeitsauftrags
Bestimmung des Arbeitsverantwortlichen und des 2. Mitarbeiters durch den Betriebsinhaber oder Anlageverantwortlichen
Die beiden Mitarbeiter müssen genügen praktische Erfahrung haben und für AuS qualifiziert und vom Betrieb bestimmt sein.
Anlageverantwortlicher
Arbeitsverantwortlicher
Rettungswege, Verbindungen, 1. Hilfe Organisation, Auflagen, etc….
Chef

## Slide 25: Festlegen des Arbeitsauftrags
Kontrolle der Voraussetzungen durch den Arbeitsverantwortlichen mit dem Betriebsinhaber / Anlageverantwortlichen
Arbeitsverantwortlicher instruiert anschliessend den Mitarbeiter
Chef

## Slide 26: Festlegen des Arbeitsauftrags
Beurteilung der Schutzmassnahmen
Vorbereiten der Schutzmassnahmen
Chef

## Slide 27: Die persönliche Schutzausrüstung PSA
Einteilung in drei Körperzonen
Kopf- Gesichtsschutz
Körperschutz
Handschutz

## Slide 28: Pflichten des Arbeitnehmenden gemäss VUV
Weisungen des Arbeitgebers befolgen
Sicherheits-Einrichtungen richtig verwenden
PSA benützen
Sich nicht in gefährlichen Zustand versetzen (Suchtmittel)
Teilnahme an Vorsorgeuntersuchungen
Sicherheitsmängel beheben oder melden
Sicherheitsregeln berücksichtigen
Arbeitnehmende

## Slide 29: Pflichten des Arbeitgebenden gemäss VUV

## Slide 30: Prüfung steckbarer elektrischer Geräte
Übersicht

## Slide 31: Angebote Electrosuisse
Schulung | Inhalt in Bezug auf EV
Instruierte Person EV | Analog Stufe S1 nach DGUV für Arbeiten freigeschalteten HV Fahrzeugen
Arbeiten unter Spannung an Batterieanlagen | Teil der Stufe S3 nach DGUV (ohne Batteriespezifische Kenntnisse)
Arbeiten unter Spannung in der Installation und im Netz | Qualifikation zur Sachverständigkeit für AuS in der Installation und im Netz
Prüfen von steckbaren Geräten | Prüfen von steckbaren Geräten nach Reparaturen und periodisch nach der SNR 662238 (künftig SNG 482638)
Sicherer Umgang mit Elektrizität | Instruktionskurs für alle, die sicheren Umgang mit Elektrizität kennen müssen
Individuelle Kurse | Nach Bedürfnissen des Kunden zusammengestellt.

## Slide 32
Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!
Gerne beantworte ich Ihre Fragen