## Slide 1: Energiesparendes Fahren mit Fahrempfehlung Eco2.0
Andreas Marti, BLS AG
09.09.2021

## Slide 2: Energie sparen beim Lokpersonal BLS AG
Im Personenverkehr der BLS beträgt der jährliche Stromverbrauch rund 130 GWh. Dies ist leicht mehr (122 GWh), als die Stadt Burgdorf mit 16’500 Einwohnern verbraucht
Zum Vergleich: Der durchschnittliche Jahres-Energieverbrauch eines Schweizer Durchnittshaushalts beträgt 4500 kWh.
Eine Fahrt auf der Linie S1 zwischen Thun und Fribourg benötigt zwischen 420-640 kWh.
Seit Einführung von Eco2.0 wurde auf der S1 im Schnitt bis zu 6.5% weniger Energieverbrauch gemessen.
Auszug Fahrdienstvorschriften R 301.1 4.7

## Slide 3: Ziele
Dem Lokpersonal genauere Daten gemäss betrieblichem Fahrplan zur Verfügung stellen
Durch sparsamere Fahrweisen wird auch die Fahrvarianz verringert, was zu berechenbarer Fahrweise führt.
Abb.1: Pünktlichkeit ohne Eco2.0 (blau), Pünktlichkeit mit Eco2.0 (grün)

## Slide 4: Woher kommen die Daten?
1. Schritt: Algorithmus-basierte Bestimmung der Fahrplan-Fixpunkte
2. Schritt: Algorithmus-basierte Berechnung der energieoptimalen Fahrprofile zwischen den Fahrplan-Fixpunkten
3. Schritt: Anzeige der «VOpt» Geschwindigkeiten und Zeiten ans Lokpersonal
ADL-Meldungen haben Priorität!
0. Startpunkt: betrieblicher Fahrplan
4. Implikationen
Im Regelfall wird nach VOpt gefahren
Die Zeiten des betrieblichen Fahrplans werden in den Fixpunkten eingehalten
täglich, für alle P-Züge, 2-4 h vor der Zugfahrt

## Slide 5: Fahren nach VOpt für Lokführende 1
Fahrbild ohne VOpt
Fahrbild mit VOpt
Lokpersonal sieht nur kommerzielle Zeiten und maximale Geschwindigkeiten der Strecke
Lokpersonal erhält zusätzliche, betrieblich und energieoptimierte Zeiten sowie Geschwindigkeitsempfehlungen

## Slide 6: Fahren nach VOpt für Lokführende 2
In diesen Streckenabschnitten sind höhere Geschwindigkeiten möglich: Eco2.0 errechnet tiefere Geschwindigkeiten, die die betriebliche Pünktlichkeit nicht gefährden und das Energiesparpotential maximieren

## Slide 7: Ausbildung des Lokpersonals
Die Schulung ist aufgeteilt in die Teilbereiche:
  Sensibilisierung zum Thema Energiesparen im Bahnbetrieb und Verknüpfen mit alltäglichen Werten (Verbrauch Auto, Haushalt)
  Energiewerte einer Linie der S-Bahn Bern
  Verhalten bei pünktlichem Betrieb sowie im Verspätungsfall

## Slide 8: Ausbildung Lokführende Energietag «Grundlagen Energie und Fahrdynamik»
emkamatik

## Slide 9: Leistung – Energie – Vergleiche
12.5 kWh pro Tag
Leistung :
Einheit: Watt, 1‘000 Watt = 1 Kilowatt (kW)
Bei Zügen haben wir es mit sehr grossen Leistungen zu tun: Bsp.: Maximalleistung MUTZ: 6 MW = 6‘000 kW = 6‘000‘000 W
Energie :
Einheit: Wattstunden, 1‘000 Wattstunden = 1 Kilowattstunde (kWh)
also z.B.: 1‘000 W (kleine Kochplatte) • 2 Stunden = 2 kWh
Jahres-Energieverbrauch eines Schweizer Durchschnittshaushalts:
… oder umgerechnet rund
Energie = Leistung • Zeit
4‘500 kWh

## Slide 10: 3. Optimal fahren / Zeitreserven nutzen

## Slide 11: Verschiedene Fahrweisen
Rubigen – Gümligen mit MUTZ
100 % Zugkraft, 160 km/h ausfahren
Kombinierte Bremsung elektrisch + 50 % pneumatisch
84 kWh
02:31
Fahrt RUB – GUE:

## Slide 12: Verschiedene Fahrweisen
Rubigen – Gümligen mit MUTZ
80 % Zugkraft (Raste), 160 km/h ausfahren
Bremsung rein elektrisch
Fahrt RUB – GUE:
02:45 (+ 0:14)
57 kWh (– 27 kWh / – 32 %)

## Slide 13: Verschiedene Fahrweisen
Rubigen – Gümligen mit MUTZ
80 % Zugkraft (Raste), vmax 140 km/h halten
Bremsung rein elektrisch
Fahrt RUB – GUE:
02:52 (+ 0:21)
49 kWh (– 35 kWh / – 42 %)

## Slide 14: Verschiedene Fahrweisen
Rubigen – Gümligen mit MUTZ
80 % Zugkraft (Raste), beschleunigen auf 150 km/h, rollen lassen
Bremsung rein elektrisch
Fahrt RUB – GUE:
02:52 (+ 0:21)
49 kWh (– 35 kWh / – 42 %)

## Slide 15: Einordnung
Energieeinsparungen sind ohne Kompromisse zuungunsten der Kunden und der Betriebsstabilität möglich.
  Fahrt gestaltet sich nach den vier Kriterien gemäss Fahrdienstvorschriften (R300.13, 3.3.1):
      Sicherheit
      Pünktlichkeit
      Fahrgastkomfort
      Wirtschaftlichkeit
Fahrpersonal erhält mehr Informationen, damit eine möglichst optimale Fahrstrategie gewählt werden kann.
Durch eine Orientierung an einer ressourcenschonenderen Fahrweise erhöhen sich Komfort und Kundenzufriedenheit bei sinkenden Energiekosten.

## Slide 16: Zukunft
Wiederkehrende Ausbildung beim Lokpersonal
Quartalweise Energieverbrauch Information an das Lokpersonal
Eintägige Schulung bei neuen Lokführenden
Zur Zeit wird abgeklärt, ob auf den neueren Fahrzeuge eine Energieanzeige im Display angezeigt werden kann
Evaluieren neuer Fahrbilder und Darstellungen für Informationen, damit das Lokpersonal die notwendigen Informationen jederzeit angezeigt erhält.