## Slide 1: Économiser de l’énergie avec la recommandation de conduite Eco2.0
Andreas Marti, BLS AG
21.09.2021

## Slide 2: Économie d’énergie par le personnel de locomotive du BLS AG
La consommation électrique annuelle du trafic voyageurs du BLS se monte à environ 130 GWh. Cela représente un peu plus que la ville de Berthoud et ses 16 500 habitants (122 GWh).
Pour comparaison: la consommation moyenne annuelle d’un ménage suisse est de 4500 kWh.
Une course du S1 entre Thoune et Fribourg nécessite entre 420 et 640 kWh.
Depuis l’introduction d’Eco2.0, la consommation énergétique mesurée sur la ligne S1 a diminué de 6,5 % en moyenne.
Extrait des prescriptions de circulation des trains R 300.1 4.7

## Slide 3: Objectifs
Fournir au personnel de locomotive des données plus précises selon l’horaire d’exploitation
La conduite économe réduit également la variance de conduite, d’où une meilleure prévisibilité.
Abb.1: Pünktlichkeit ohne Eco2.0 (blau), Pünktlichkeit mit Eco2.0 (grün)

## Slide 4: D’où proviennent les données?
1re étape: détermination par algorithme des points fixes de l’horaire
2e étape: détermination par algorithme des profils de conduite optimaux du point de vue énergétique entre les points fixes de l’horaire
3e étape: affichage des vitesses et heures «VOpt» en cabine
Les annonces ADL sont prioritaires!
0. Lieu de départ: horaire d’exploitation
4. Implications
En règle générale, la VOpt est respectée.
Les heures de l’horaire d’exploitation sont respectées aux points fixes.
tous les jours, pour tous les trains voyageurs, 2-4h avant la course

## Slide 5: Conduite selon VOpt pour la mécanicienne 1
Profil de conduite sans VOpt
Profil de conduite avec VOpt
Le personnel de locomotive voit seulement les heures commerciales et les vitesses maximum du tronçon.
Le personnel de locomotive reçoit en sus des heures optimisées sur les plans de l’exploitation et de l’énergie ainsi que des recommandations de vitesse.

## Slide 6: Conduite selon VOpt pour le mécanicien 2
Des vitesses plus élevées sont possibles sur ces tronçons. Eco2.0 calcule des vitesses plus faibles qui ne compromettent pas la ponctualité et maximisent le potentiel d’économie d’énergie.

## Slide 7: Formation du personnel de locomotive
La formation est subdivisée en sous-domaines:
  Sensibilisation à l’économie d’énergie dans l’exploitation ferroviaire et lien avec des valeurs du quotidien (consommation de la voiture, du ménage)
  Valeurs énergétique d’une ligne du RER bernois
  Comportement lorsque la ponctualité est respectée et en cas de retard

## Slide 8: Formation du personnel de locomotive Journée de l’énergie «Bases de l’énergie et de la dynamique de conduite»
emkamatik

## Slide 9: Puissance, énergie et comparaisons
12,5 kWh par jour
Puissance:
Unité: watt, 1000 watts = 1 kilowatt (kW)
Avec les trains, nous avons affaire à de très grandes puissances; p. ex.: puissance maximum du MUTZ: 6 MW = 6000 kW = 6 000 000 W
Énergie :
Unité: watt-heure, 1000 watts-heures = 1 kilowatt-heure (kWh)
p. ex.: 1000 W (petite plaque de cuisson) • 2 heures = 2 kWh
Consommation énergétique annuelle d’un ménage suisse moyen:
… soit environ
énergie = puissance • durée
4500 kWh

## Slide 10: 3. Conduite optimale / mise à profit des réserves de temps

## Slide 11: Différents modes de conduite
Rubigen – Gümligen avec un MUTZ
100 % de traction, atteindre et maintenir les 160 km/h
Freinage combiné électrique + 50 % pneumatique
84 kWh
02:31
Parcours RUB – GUE:

## Slide 12: Différents modes de conduite
Rubigen – Gümligen avec un MUTZ
80 % de traction (palier), atteindre et maintenir les 160 km/h
Freinage uniquement électrique
Parcours RUB – GUE:
02:45 (+ 0:14)
57 kWh (– 27 kWh / – 32 %)

## Slide 13: Différents modes de conduite
Rubigen – Gümligen avec un MUTZ
80 % de traction (palier), tenir la vmax de 140 km/h
Freinage uniquement électrique
Parcours RUB – GUE:
02:52 (+ 0:21)
49 kWh (– 35 kWh / – 42 %)

## Slide 14: Différents modes de conduite
Rubigen – Gümligen avec un MUTZ
80 % de traction (palier), accélérer jusqu’à 150 km/h, puis laisser rouler
Freinage uniquement électrique
Parcours RUB – GUE:
02:52 (+ 0:21)
49 kWh (– 35 kWh / – 42 %)

## Slide 15: Enseignements
Des économies d’énergie sont possibles sans nuire aux clients ni à la stabilité de l’exploitation.
  La course s’articule sur les quatre critères définis dans les prescriptions de circulation des trains (R300.13, 3.3.1):
      Sécurité
      Ponctualité
      Confort des voyageurs
      Conduite économique
Le personnel de conduite obtient davantage d’informations afin d’être en mesure de choisir une stratégie de conduite aussi optimale que possible.
L’orientation vers une conduite économe en ressources augmente le confort et la satisfaction de la clientèle tout en diminuant les coûts énergétiques.

## Slide 16: Avenir
Formation régulière du personnel de locomotive
Information trimestrielle du personnel de conduite quant à la consommation d’énergie
Formation d’une journée pour les nouveaux mécaniciens de locomotive
Clarifications en cours au sujet de la possibilité d’afficher des informations relatives à l’énergie sur l’écran des véhicules récents
Évaluation de nouveaux profils de conduite et de la présentation d’informations afin que les informations nécessaires soient affichées en permanence pour le personnel de conduite