## Slide 1: Exploitation pilote de bus électriques sur la ligne 17

## Slide 2: Contenu
Jalons du projet
Tracé de la ligne 17, tableau de service, jours modèles
Décision systémique
Véhicule et batterie
Installation de charge, charge OPP à Köniz, dépôt de l’Eigerplatz
Exploitation quotidienne
Expériences et conclusions

## Slide 3: Jalons du projet
Décision du Conseil d’administration pour un projet de quatre ans | 31.08.2015
Appel d’offres | 06.12.2016
Soumission | 01.05.2017
Livraison du premier véhicule | 16.11.2018
Mise en service (première charge OPP) | 22.11.2018
Première course intermédiaire | 07.12.2018
Premier trafic de ligne à un véhicule | 15.01.2019
Premier trafic de ligne à deux véhicules | 11.02.2019
Premier trafic de lignes avec les cinq véhicules | 21.02.2019

## Slide 4: Tracé de la ligne 17
Ligne urbaine principale (ligne radiale), longueur 4,1 + 4,5 km
13 arrêts
5 bus articulés pendant les heures de pointe, 4 en fréq. moyenne, 2 aux heures creuses
Cadences: 7,5 min aux heures de pointe, 10 min en fréq. moyenne, 15 min aux heures creuses
Temps d’arrêt uniquement au terminus Köniz-Weiermatt; l’arrêt à la gare de Berne ne peut pas être prolongé (1 minute).

## Slide 5: Profil d’altitude de la ligne 17

## Slide 6: Tableau de service

## Slide 7: Jours modèles
Linie 17 Ausschreibung Elektrobus |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Modelltag Mo-Fr Kurs 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | rote Schrift in Spalte I: Nutzbar Plan = tiefer als Plan
 |  |  |  |  |  |  |  |  | farblich hinterlegt in Spalte J: geringe nutzbare Wendezeit (Ist)
Fall 1: Gesamtverspätung = 59 Minuten (tritt bei 25% der Fälle auf) |  |  |  |  |  |  |  |  | 
Abfahrtszeit WEMA |  | Reisezeit WEMA-WEMA | Durchschnittliche Auslastung [Pers.] | Ankunftszeit WEMA |  | Verspätung | Wendezeit |  | 
Plan | Ist |  |  | Plan | Ist |  | Plan | Nutzbar Plan | Ist
 |  |  | Fahrt von Garage Eigerplatz (Abfahrt 05:19) | 05:28:42 | 05:29:42 | 00:01:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:03:00
05:32:42 | 05:32:42 | 00:26:48 | 10 | 05:59:30 | 05:59:30 | 00:00:00 | 00:07:12 | 00:07:12 | 00:07:12
06:06:42 | 06:06:42 | 00:29:18 | 15 | 06:33:30 | 06:36:00 | 00:02:30 | 00:08:00 | 00:07:00 | 00:05:30
06:41:30 | 06:41:30 | 00:35:30 | 25 | 07:13:30 | 07:17:00 | 00:03:30 | 00:06:00 | 00:06:00 | 00:02:30
07:19:30 | 07:19:30 | 00:34:30 | 40 | 07:51:30 | 07:54:00 | 00:02:30 | 00:08:00 | 00:08:00 | 00:05:30
07:59:30 | 07:59:30 | 00:33:30 | 25 | 08:31:30 | 08:33:00 | 00:01:30 | 00:08:36 | 00:08:36 | 00:07:06
08:40:06 | 08:40:06 | 00:32:24 | 20 | 09:11:00 | 09:12:30 | 00:01:30 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:07:36
09:20:06 | 09:20:06 | 00:31:54 | 20 | 09:51:00 | 09:52:00 | 00:01:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:08:06
10:00:06 | 10:00:06 | 00:35:54 | 20 | 10:31:00 | 10:36:00 | 00:05:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:04:06
10:40:06 | 10:40:06 | 00:32:54 | 20 | 11:11:00 | 11:13:00 | 00:02:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:07:06
11:20:06 | 11:20:06 | 00:32:54 | 20 | 11:51:00 | 11:53:00 | 00:02:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:07:06
12:00:06 | 12:00:06 | 00:31:54 | 30 | 12:31:00 | 12:32:00 | 00:01:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:08:06
12:40:06 | 12:40:06 | 00:34:54 | 25 | 13:11:00 | 13:15:00 | 00:04:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:05:06
13:20:06 | 13:20:06 | 00:32:24 | 25 | 13:51:00 | 13:52:30 | 00:01:30 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:07:36
14:00:06 | 14:00:06 | 00:33:54 | 25 | 14:31:00 | 14:34:00 | 00:03:00 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:06:06
14:40:06 | 14:40:06 | 00:31:24 | 25 | 15:11:00 | 15:11:30 | 00:00:30 | 00:09:06 | 00:09:06 | 00:08:36
15:20:06 | 15:20:06 | 00:33:24 | 30 | 15:51:00 | 15:53:30 | 00:02:30 | 00:08:24 | 00:08:00 | 00:05:54
15:59:24 | 15:59:24 | 00:34:00 | 40 | 16:32:24 | 16:33:24 | 00:01:00 | 00:09:00 | 00:07:00 | 00:07:00
16:41:24 | 16:41:24 | 00:39:00 | 50 | 17:14:24 | 17:20:24 | 00:06:00 | 00:05:00 | 00:05:00 | 00:00:00
17:19:24 | 17:20:24 | 00:36:00 | 40 | 17:52:24 | 17:56:24 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:04:00 | 00:00:00
17:56:24 | 17:56:24 | 00:35:00 | 35 | 18:29:24 | 18:31:24 | 00:02:00 | 00:06:42 | 00:06:42 | 00:04:42
18:36:06 | 18:36:06 | 00:31:54 | 25 | 19:05:30 | 19:08:00 | 00:02:30 | 00:05:36 | 00:05:36 | 00:03:06
19:11:06 | 19:11:06 | 00:31:54 | 25 | 19:40:30 | 19:43:00 | 00:02:30 | 00:10:36 | 00:10:00 | 00:08:06
19:51:06 | 19:51:06 | 00:29:54 | 25 | 20:20:30 | 20:21:00 | 00:00:30 | 00:10:36 | 00:10:00 | 00:10:00
20:31:06 | 20:31:06 | 00:30:24 | 15 | 21:00:30 | 21:01:30 | 00:01:00 | 00:10:36 | 00:10:00 | 00:09:36
21:11:06 | 21:11:06 | 00:29:24 | 15 | 21:40:30 | 21:40:30 | 00:00:00 | 00:15:36 | 00:15:00 | 00:15:00
21:56:06 | 21:56:06 | 00:29:54 | 15 | 22:24:30 | 22:26:00 | 00:01:30 | 00:18:24 | 00:15:00 | 00:15:00
22:42:54 | 22:42:54 | 00:28:36 | 15 | 23:09:30 | 23:11:30 | 00:02:00 | 00:03:24 | 00:03:24 | 00:01:24
23:12:54 | 23:12:54 | 00:27:06 | 15 | 23:39:30 | 23:40:00 | 00:00:30 | 00:03:24 | 00:03:24 | 00:02:54
23:42:54 | 23:42:54 | 00:27:06 | 15 | 00:09:30 | 00:10:00 | 00:00:30 | 00:03:42 | 00:03:42 | 00:03:12
24:13:12 | 24:13:12 | Fahrt nach Garage Eigerplatz (Ankunft 24:22) |  |  |  |  |  |  | 

## Slide 8: Décision systémique
La meilleure variante consiste en une motorisation entièrement électrique avec un système de recharge rapide et une station de charge à l’arrêt Weiermatt.
Les trois offres de recharge rapide se distinguaient fortement à l’égard des coûts des véhicules et/ou des stations de charge.
Le chargeur unique était comparable, du point de vue des coûts, avec l’offre meilleur marché du chargeur rapide. Ses inconvénients étaient le chauffage thermique et l’autonomie (en km) encore insuffisante par pleine charge, laquelle demandait un véhicule supplémentaire.
La ligne 17 est peu adaptée à une exploitation de trolleybus pour des raisons structurelles. Outre la mise en place déjà chère en elle-même de lignes de contact, il aurait fallu abaisser le niveau de la route vers le passage sous-voie du Fischermätteli. Cela a eu des conséquences négatives sur l’analyse des coûts.
Les émissions de CO2 ont diminué de quelque 600 tonnes par année sur la ligne 17.

## Slide 9: Véhicule
HESS LighTram519OPP, bus articulé de 18,75 m
Entraînement sur les essieux 2 et 3
Moteurs à aimants permanents de 160 kW, refroidissement liquide
Batterie lithium-ion NMC, capacité de 150 kWh, utilisable à 120 kWh
Batterie de 1,8 t
«Rétroviseur» avec caméras
Capacités de transport de voyageurs d’un bus articulé «normal», 136 personnes

## Slide 10: Véhicule
2 moteurs à aimants permanents
Tension nominale 424 VRMS@ Vbat 620VDC
Puissance: 90 kW (max. 160 kW)
Couple: 1070 Nm (max. 2100 Nm)

## Slide 11: Batterie sur le toit du véhicule
Batterie haute performance de technologie lithium-ion (NCM)
Capacité (installée) de 147,2 kWh
Poids d’environ 1780 kg (sans cadre)
Tension nominale de 799 V
Plage de tension de 583 à 907 V
Dimensions: 1844 mm x 1500 mm x 432 mm

## Slide 12
Transformateur
3 x 150 kW-HVC
Bras de charge OPP

## Slide 13: Charge OPP
HVC: Heavy Vehicle Charger - 450kW prévu pour la charge automatique par le pantographe (automatic charging system «ACS»)
Puissance de sortie 450 kW DC / Protocole CCS à 1 x 450 kW (max.) Sortie: 300-920 VDC max. 675 A, EN61851-23 / DIN 70121
Tension d’entrée: 400 V AC +/- 10 % (50 Hz)
Températures entre -30 et + 45°C

## Slide 14: Charge OPP

## Slide 15: Installation de charge au dépôt de l’Eigerplatz
5 bornes de charge
CCS Combo 2 prises
Capacité de charge de 50 kW
Attention à la longueur des câbles!

## Slide 17
  50 %
  100 %
  0 %

## Slide 18: Consommation énergétique en kWh/km
Chart: Consommation du bus électrique [kWh/km]
| Feb 19 | Mär 19 | Apr 19 | Mai 19 | Jun 19 | Jul 19 | Aug 19 | Sep 19 | Okt 19 | Nov 19 | Dez 19 | Jan 20 | Feb 20 | Mär 20 | Apr 20 | Mai 20 | Jun 20 | Jul 20 | Aug 20 | Sep 20 | Okt 20 | Nov 20 | Dez 20 | Jan 21 | Feb 21 | Mär 21 | Apr 21 | Mai 21 | Jun 21 | Jul 21 | Aug 21 | Sep 21 | Okt 21 | Nov 21 | Dez 21 | Total
Energie ab Zähler | 2.4925 | 2.3626 | 2.0746 | 1.9767 | 1.7735 | 1.7141 | 1.7479 | 1.7324 | 1.9706 | 2.7219 | 2.4532 | 2.7311 | 2.456 | 2.3298 | 1.8486 | 1.746 | 1.8087 | 1.6764 | 1.7015 | 1.743 | 2.1448 | 2.3928 | 2.7497 | 2.8513 | 2.5937 | 2.3445 | 2.0788 | 1.9787 | 1.689 | 1.6144 | 1.6782 | 2.0992

## Slide 19: Difficultés rencontrées dans le projet
Autorisation de construire (eaux publiques)
Bruit: respect des valeurs-limites OK, mais quand même une protection contre le bruit à Köniz
Retards de livraison des stations de charge du dépôt (sous-traitants)
Passage de la station de charge de Köniz: demandé 200 cm, réussi 195 cm  il y a encore env. 7 cm de marge derrière le bras de charge
Première protection contre le bruit «incompatible», deuxième version avec un autre fabricant
Défauts au pantographe: pas d’électricité

## Slide 20: Expériences à l’exploitation de la ligne 17
Recharge rapide: formation / accompagnement, utilisation simple impérative
Temps pour faire demi-tour déterminant
Concept d’urgence: décisions réservées, implication de la centrale
Temps d’adaptation à l’autonomie limitée
Horaire tenable
Rouler avec les véhicules: impeccable

## Slide 21: Bilan intermédiaire
Créer des redondances pour la station de charge sur la ligne
  pantographe sur le véhicule ou
  une station de charge de plus (alimentation séparée) que ce qui serait nécessaire pour l’exploitation normale
Pousser l’élaboration de scénarios de dérangement
Les véhicules sont optimisés pour une ligne en particulier. Il faudrait faire des adaptations pour passer à d’autres lignes.  Comment peut-on utiliser des véhicules pour toutes les lignes?
La centrale et les chauffeurs vont de plus en plus loin avec des niveaux de charge bas.