## Slide 1: Klimaneutrale SBB.
Matthias Tuchschmid
Solothurn, 22. September 2021

## Slide 2
Energieeffizienz.
Steigerung der Energieeffizienz mit verschiedenen Massnahmen in allen Bereichen:
  Technik Rollmaterial
  Energieeffiziente Bahnproduktion
  Anlagen und Gebäude
  Angebot
  850 GWh bis 2030 ggü. 2012
  502 GWh realisiert, 757 GWh identifiziert
Klimaneutralität.
Umrüstung auf erneuerbare Energien in verschiedenen Handlungsfeldern im Bereich Antrieb (Schienen- und Strassenfahrzeuge) und Wärme.
  minus 50% CO2-Emissionen bis 2030,
  minus 92% CO2-Emissionen bis 2040.
  Massnahmen identifiziert
Neue erneuerbare Energien.
Ausbau der neuen erneuerbaren Energien auf den SBB-eigenen Gebäuden, vorwiegend mit Contracting-Lösungen.
  PV-Integration in Bahnstromnetz (16.7 Hz)
  PV auf SBB-Gebäuden
  erneuerbare Wärme
30 GWh 50Hz bis 2030, 120 GWh Bahnstrom
  6 GWh realisiert, ≈ 20 GWh identifiziert

## Slide 4: Weshalb eine «klimaneutrale SBB»?
  Konzernziel ökologische Nachhaltigkeit: Umweltvorteil stärken
  Energiesparprogramm und erneuerbare Energien: logische Ergänzung zu bisherigen Massnahmen und Aktivitäten
für den Klimaschutz: Reduktion von rund 90’000 t CO2 (und weiteren indirekten Emissionen)
langfristig wirtschaftlich: NPV von +7 Mio. CHF bis 2040
von der Branche: entspricht der Klimastrategie vom VöV
vom Bund: als bundesnahes Unternehmen vom Eigner erwartet
von den Kunden: 83% verlangen eine Vorbildfunktion der SBB in Nachhaltigkeit.
sinnvoll.
konsequent.
gefordert.

## Slide 5: Eckpunkte der «klimaneutralen SBB».
Umsetzung von Reduktions-massnahmen in 7 Handlungsfelder, in überdivisionalen Kernteam
  Gebäudeheizungen
  Schienenfahrzeuge
  Strassenfahrzeuge
  Weichenheizungen
  Technische Gase
  Miete & Dienstleistungen
  Weitere Scope 3-Emissionen
Beschluss der Konzernleitung über Zielsetzung (2020), Integration in SBB-Strategie (2021)
Ziel: Reduktion der direkten Emissionen mit Massnahmen um 50% bis 2030, um 92% bis 2040
Reduktion der indirekten Treibhausgasemissionen
Kompensation der Restemissionen ab 2030

## Slide 6: Handlungsfelder
Schrittweise zur klimaneutralen SBB.

## Slide 7: Direkte Treibhausgasemissionen der SBB
Die SBB kaufte 2019 fossile Brenn- und Treibstoffe im Umfang von rund 25 Mio. CHF, der Grossteil davon für die Gebäudeheizungen und für die Dieselschienenfahrzeuge von Güterverkehr und Infrastruktur.
Insgesamt ergaben sich 2019 direkte Treibhausgas-emissionen (Scope 1 & 2) von rund 90’000 t CO2-Äquivalenten.
Chart: 
| Gebäudeheizung | Schienenfahrzeuge | Strassenfahrzeuge | Weichenheizung | Technische Gase | Strom
Kategorie 1 | 28139 | 32029 | 10017 | 3011 | 7532 | 1680
Kategorie 2 | 28139 | 32029 | 10017 | 3011 | 7532 | 1680
Quelle: Ttreibhausgasbilanz der SBB,

## Slide 8: Handlungsfeld «Gebäudeheizungen».
Bis 2030 werden die 600 Gebäudeheizungen im Immobilienpark der SBB auf erneuerbare Energien umgerüstet.
Im Immobilienpark der SBB werden aktuell noch rund 600 Anlagen mit Heizöl und Erdgas betrieben, diese sind für rund 40% des CO2-Fussabdrucks der SBB verantwortlich.
Bereits seit 2016 werden bei Neu- und Umbauten die Heizanlagen umgerüstet. Bevorzugte Energieträger sind Holz, Umweltwärme und Fernwärme. In den 140 umgerüsteten Anlagen werden mehr als 1.6 Mio Liter Heizöl substituiert.
Beispiele sind der Andreasturm in Zürich Oerlikon (Neubau) oder Bahnhof Riddes (Umrüsten).

## Slide 9: Handlungsfeld «Schienenfahrzeuge».
Die dieselbetriebenen Schienenfahrzeuge und –Baustellengeneratoren werden auf emissionsfreie Antriebe umgerüstet oder durch klimaneutrale Neubeschaffungen ersetzt.
Infrastruktur und Cargo tanken heute rund 10 Mio. Liter Diesel pro Jahr, was rund 30% der aktuellen CO2-Emissionen entspricht.
Zusammen mit dem Flottenmanagement und dem Anwender werden die Anforderungen für die klimaneutrale Flotte der Zukunft definiert.
Für jeden Einsatzzweck wird der passende erneuerbare Energieträger identifiziert und schrittweise in der Praxis getestet. So können CO2, Luftschadstoffen, Lärm und die Betriebskosten reduziert werden.
Aktuell stehen für eine Umrüstung / Neubeschaffung die Flotten Am843 von Cargo, die EHFZ-Fahrzeuge und Tm-234-x von Infrastruktur im Fokus.

## Slide 10: Handlungsfeld «Strassenfahrzeuge».
Im Rahmen des normalen Substanzerhalt werden die rund 2400 Strassenfahrzeuge der SBB schrittweise mit erneuerbaren Antriebssystemen ersetzt.
Heute benötigen die Fahrzeuge pro Jahr rund 2.6 Mio. Liter Diesel und 0.1 Mio. Liter Benzin, der Grossteil für die Instandhaltung und -setzung der Netze.
Die Beschaffung neuer Fahrzeuge erfolgt aufgrund von datenbasierten Nutzungsprofilen, diese werden mit telematischen Dongles über einen Zeitraum von einigen Monaten erhoben.
Die Ladeinfrastruktur wird für alle „Parkplatz-Modelle“ innerhalb der SBB in einem durchgängigen Prozess installiert.
Der positive Mindset gegenüber der erneuerbaren Mobilität wird aktiv gefördert (Ambassadoren, Erfolgsgeschichten, Testanlässe).
Notes: (die drei ???: Elektrifizierung, Allrad, Reduktion).

## Slide 11: Handlungsfeld «Weichenheizungen».
Alle 130 Gasweichenheizanlagen von SBB Infrastruktur werden zwischen 2025 und 2040 durch Elektroweichen-heizungen ersetzt oder erneuerbar betrieben.
In einem Umrüstprogramm werden in rund 130 Einzelprojekten die mit Erdgas und Propangas bestriebenen Weichenheizungen ersetzt – soweit möglich in bestehenden Projekten und geplanten Arbeiten.
Soweit technisch möglich, werden Anlagen oberhalb 700 m.ü.M. umgerüstet. Alternativ wird der Betrieb mit erneuerbarem Brennstoff angestrebt, resp. es werden Biogaszertifikate eingekauft.

## Slide 12: Handlungsfeld «Technische Gase».
Die Klimatisierung von Gebäuden und Schienenfahrzeugen erfolgt zukünftig durch den Einsatz von technischen Gasen mit geringem Treibhauspotential (GWP). Zudem erfolgt schrittweise die Einführung von SF6-freien Schaltanlagen.
Neues Rollmaterial wird mit Klimageräten beschafft, welche mit natürlichen Kältemitteln wie z.B. Propan oder CO2 betrieben werden.
Je nach Flotte erfolgt ein Umbau bzw. eine Umrüstung der bestehenden Klimageräten auf natürliche Kältemittel (GWP ≤ 3 statt GWP > 1400).
Mit einem Servicegerät zur Detektion von SF6-Verlusten werden Leckagen in Schaltanlagen rasch behoben. Zudem wird gemeinsam mit Industrie und anderen Bahnen die Entwicklung von SF6-freien Schaltanlagen vorangetrieben.

## Slide 13: Aktueller Stand der Massnahmen
Notes: \\filer23l\i-en2311l\PROJECT\01 EEMassnahmen.B3324\01_Einzelmassnahmen\Controllingtool.xlsm
Tab: Absenkpfad
Stand: Januar 2021

## Slide 14: Finanzielle Auswirkungen.
Klimaschutzmassnahmen sind wirtschaftlich.

## Slide 15: Finanzieller Nutzen durch Massnahmen.
erfasste Einsparungen von rund 130 GWh pro Jahr:
Wärmepumpe nutzt Umweltenergie
Elektromotor in Pkw benötigt weniger Endenergie
weniger Aufwand im Unterhalt:
weniger Störungen bei Elektroweichen-heizungen (statt GWH)
tiefere Wartungskosten bei Strassenfahrzeugen
Weniger Instand-haltungsaufwand für Schienenfahrzeugen mit Elektromotoren
erneuerbare Energieträger sind meist günstiger:
Holzschnitzel (4.3 Rp./ kWh) statt Heizöl (6.5 Rp/kWh)
Nutzung der Energiepreisprognose von Konzerneinkauf Holzschnitzel
höhere Energieeffizienz
tiefere Energiepreise
verminderter Betriebsaufwand
Benefit von rund 15-20 Mio. CHF pro Jahr ab 2040
Einsparung von 15 - 20 Mio. CHF pro Jahr im Energieeinkauf
Tiefere ER-Kosten für Betrieb von 3 - 5 Mio.CHF
Finanzieller Nutzen

## Slide 16: Kosten und Nutzen der erfassten Massnahmen
NPV der Massnahmen = +7 Mio. CHF

## Slide 17: Danke, merci & grazie.