## Slide 1
Leitfaden: Photovoltaik und Eigenverbrauch im öV
22.09.2021 | VöV – Forum nachhaltige Energie
David Stickelberger, Geschäftsleiter Swissolar

## Slide 2: Inhalt der Präsentation
Vorstellung Fachverband Swissolar & Projekt des BAV
Potenzial von Photovoltaik (PV) in der Schweiz und bei den Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs (TU)
Anwendungsmöglichkeiten von PV für TU’s
Finanzierung, Förderung und Wirtschaftlichkeit
Typische Hürden und wie diese überwunden werden können
Nachhaltigkeit
Projektbeispiele

## Slide 3
Erfahrung: aktiv seit 1978
Mitglieder: ca. 800 Firmen:
Hersteller
Händler
Installateure
Planer
Energieversorger
Sitz: Zürich, Filialen in Yverdon-les-Bains und Avegno
Finanzierung: Mitgliederbeiträge, EnergieSchweiz, Projekte
Swissolar, Schweizerischer Fachverband für Sonnenenergie

## Slide 4: Programm ESöV 2050 des BAV
Notes: Das 2013 lancierte Programm hat sich erfreulich entwickelt. Mehr als 100 Projekte konnten gefördert werden.
Davon sind etwa 60 bereits abgeschlossen.
Das Programm deckt viele Handlungsfelder und schliesst nicht nur technische sondern auch betriebliche und organisatorische Aspekte ein.

## Slide 5: Energieverbrauch des öV : ca. 4 Mrd. kWh/Jahr
Schienenverkehr wird effizienter…
Jedoch wie wird Diesel ersetzt?
=> Energieproduktion des öV ?
Projekt 063 Amstein & Walthert
-> Wärme + Strom
(sehr konservative Einschätzung)
Projekt 176 Swissolar+Basler & Hofmann AG
-> Strom
Notes: Der Verkehr ist ein Schlüsselbereich zur Erreichung dieser Ziele, verbraucht er doch rund einen Drittel der gesamten Energie, und dies mehrheitlich aus fossilen Quellen.
Der öV hat dabei zwar nur einen geringen Anteil, jedoch ist auch er aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten.
der öV muss seinen Umweltvorteil ausbauen
Klare Schwerpunkte bilden Effizienzmassnahmen bei Schienenfahrzeugen und im Bahnbetrieb.
Für das laufende Jahr bildet die Elektrifizierung des strassengebundenen öV eine Priorität, ist doch dieser Bereich für einen wesentlichen Teil des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen verantwortlich.

## Slide 6: Auftrag BAV
Auftrag im Rahmen des Programms ESöV an Swissolar, Unterauftrag an Basler+Hofmann
Erstellung folgender Produkte:
  Leitfaden: Zielgruppe Entscheidungsträger in Transportunternehmen (TU). Deutsch, Französisch
  Flyer: Zielgruppe Umfeld der TU. Deutsch, Französisch, Italienisch, Englisch
  Hintergrundbericht: Zielgruppe technische Spezialisten in TU. Deutsch, Französisch
  Aktualisierung Leitfaden und Bericht im Jahr 2022

## Slide 7: Photovoltaik leistet viel
Die jährliche Sonneneinstrahlung auf die Fläche der Schweiz deckt 200-mal unseren Energiebedarf
Lebensdauer einer PV-Anlage beträgt mehr als 25 Jahre
Eine 1 kW PV-Anlage (5 m2) produziert 1’000 kWh pro Jahr
1 m2 Solarmodul deckt den jährlichen Strombedarf von 2’500 Personenkilometern mit dem Zug
Mit einer PV-Anlage von der Grösse eines Busparkplatzes kann ein Elektrobus 10’000 km fahren

## Slide 8: Handlungsbedarf in der Schweiz: 45 TWh zusätzlicher Strombedarf

## Slide 9: Gebäude werden zu Kraftwerken: 10 Prozent mehr Strom, als wir verbrauchen
Auf den Dächern und Fassaden der Schweiz könnten 10 % mehr Strom produziert werden als wir zurzeit verbrauchen (60 TWh/Jahr).
Anlage | Ausschöpfbares Potenzial [TWh] | davon mittelfristig nutzbar [TWh] | Fläche [km2]
Gebäudedächer | 49 | 23 | 153
Gebäudefassaden | 17 | 8 | (vertikale Fläche: 107.4)
Total Gebäude | 66 | 31 | 153*
Weitere rund 12 TWh auf Parkplatzüberdachungen, Autobahnböschungen und Alpweiden (vorbelastet).
* Ohne Fassaden
Quelle: Das Schweizer PV-Potenzial basierend auf jedem Gebäude. Meteotest / Swissolar, 2019
Notes: Das theoretische Potenzial der Photovoltaik auf Gebäuden (hochgerechnet aus www.sonnendach.ch) liegt bei 156 TWh, das technische Potenzial bei 100 TWh Jahresproduktion. Nach Abzug der aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen sowie Schutzgründen ungeeigneten Dächern und Fassaden verbleibt das hier genannte «ausschöpfbare» Potenzial. Es wurde davon ausgegangen, dass davon die Hälfte aus persönlichen Gründen des Hausbesitzers nicht rasch nutzbar ist, wodurch sich das «mittelfristig nutzbare» Potenzial ergibt.
Allein das mittelfristige Potenzial auf Dächern würde reichen, um die heutige Produktion der Schweizer AKW in der Jahresbilanz zu ersetzen!
Es zeigt sich, dass der Solarstrombedarf im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung vollständig auf Gebäuden sichergestellt werden könnte. Achtung: Dies zeigt die Jahresproduktion, der saisonale Ausgleich ist damit nicht zwingend sichergestellt. Anlagen in den Alpen (v.a. mit einer starken Neigung) weisen eine ausgeglichenere Sommer-/Winterproduktion als Dachanlagen im Mittelland auf.
In einer früheren Berechnung von Meteotest (2017) wurde errechnet, welches Potenzial für Solarwärme auf Gebäuden bestünde, wenn ein Teil der Flächen dafür genutzt würde. Es sind rund 11 TWh (rund 10% des heutigen Wärmebedarfs).

## Slide 10: Potenziale der Transportunternehmen des öffentlichen Verkehrs (TU)
Hochrechnungen anhand von 10 TU: 20 - 30% des Strombedarfs kann mit PV auf Gebäuden und Infrastrukturen produziert werden.
Ausreichend, um Treibstoffbedarf der TU durch Strom zu ersetzen.

## Slide 11: Anwendungsmöglichkeiten von PV für TU
Immobilien
Oft selbstverständlich
Keine Finanzierung aus BIF (Bahninfra-strukturfonds), da Strom nicht für Verkehrsinfrastruktur
Interessant für ZEV
Bahntechnik
Meist mit PGV BAV
Serienmässige Ausstattung BTG der SBB?
Sonderfall Einspei-sung ins Bahnnetz
Infrastruktur
Untersteht dem EBG
Oft Kleinanlagen, Potenzial zur Standardisierung: Perrondächer, Velounterstände, etc.

## Slide 12: Direkteinspeisung Traktionsstrom
16.7 Hz:
  Keine Standard-Wechselrichter
  Pilotanlage Seebach
  Bewilligung über SBB; Bezugsvertrag mit SBB Energie
  Immer Plangenehmigungsverfahren (PGV) BAV
Gleichstrom:
  Noch nicht abschliessend geregelt
  Keine Standard-DC-DC-Wandler
  Erste Erfahrungen bei RBS, CJ, TPG

## Slide 13: Hinweis zum Plangenehmigungsverfahren (PGV) BAV
Gemäss Auskunft BAV:
PV-Anlage auf Bahnbetriebsfläche,
erfüllt die Anforderungen von Art. 1a Abs. 1 und 2 VPVE und untersteht der NIV (Anhang Bst. p)
Genehmigungsfrei
Konflikte mit kommunalem Bewilligungsverfahren sind denkbar

## Slide 14: Erträge aus der PV-Anlage

## Slide 15: Bedeutung der Förderbeiträge

## Slide 16: Projektfinanzierung über Bahninfrastrukturfonds BIF
Stellungnahme BAV:
Anlage auf öV-Immobilie (gem. Art. 62 Abs. 1 EBG) und für Produktion Eigenbedarf
 in Offerten an BAV/Kantone aufnehmen, auch wenn der produzierte Strom teurer ist als externer Strombezug

## Slide 17: Weitere Nutzeffekte
Eigenstrompflicht für Neubauten gemäss kantonaler Energiegesetze.
PV-Anlagen sind anrechenbare Massnahmen zur Zielerreichung für Grossverbraucher.
Mittel zur Erreichung von Umweltzielen.
Mittel zur Erlangung von Gebäudelabels.
Solarenergie wirkt positiv auf die Kundschaft.

## Slide 18: Eigenverbrauch, der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit

## Slide 19: Eigenverbrauch, der Schlüssel zur Wirtschaftlichkeit
Die Grafik zeigt, wie hoch der Eigenverbrauchsgrad in Abhängigkeit des Strombedarfs und der Solaranlagengrösse ausfällt.
100 % heisst, dass der gesamte Solarstrom direkt im Gebäude verbraucht wird.
Bei 0 % wird der Solarstrom komplett ins Netz eingespeist.

## Slide 20: Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV)
Möglichkeit zur Erhöhung des Eigenverbrauchs
Mietrechtliche und messtechnische Vorgaben
Nur bei aneinandergrenzenden Parzellen mit gleichem Netzanschluss

## Slide 21: Kapitalzins und Stromgestehungskosten
Einfluss der Kapitalverzinsung am Beispiel einer PV-Anlage mit
CHF 1’100.- Kosten/kW (Grossanlage)
950 kWh Jahresertrag/kW
2,5 Rp./kWh Betriebskosten.

## Slide 22: Amortisationsdauer
Geldfluss einer 180-kW- PV-Anlage (entspricht einer Fläche von etwa 1’000 m²).

## Slide 23: Hürden und mögliche Lösungen
Denkmalschutz: neue Modultypen; Kombination mit Dachsanierung
Nutzungshorizont der Gebäude: Abstimmung auf Sanierungszyklus, ggf. Rückbau und Wiederaufbau der Anlage
Eigenverbrauch: ZEV; Traktionsstrom; Preise <10 Rp./kWh bei Grossanlagen
Fehlende oder ungeeignete Flächen auf Dächern: Fassadenanlagen; Infrastrukturen

## Slide 24: Nachhaltigkeit
Vorgezogene Recyclinggebühr für PV-Module
Ca. 1-2 Jahre für Kompensation der Energie in Herstellung, Transport, Installation und Rückbau
Um ein Vielfaches geringere CO2-Bilanz als aktueller europäischer Strommix
Produktion der PV-Module grösstenteils in Asien. Produktion in der Schweiz in der Regel für gebäudeintegrierte (Spezial-) Lösungen
Lebensdauer von PV-Modulen >25 Jahre
Wechselrichter: einmaliger Ersatz während 25 Jahren

## Slide 25: Wie können wir den öffentlichen Verkehr unterstützen, klimaneutral zu werden?
Lokale Energieversorgungsunternehmen bezahlen einen fairen, langfristig garantierten Rückliefertarif für Solarstrom.
Kommunale Baubehörden unterstützen mit ihrer Bewilligungspraxis Projekte zur Solarenergienutzung auf Bahn- und Busgebäuden. Dies gilt insbesondere bei historischen Bauten.
Trägerschaften von TU (z. B. Verkehrsverbünde, Kantone) unterstützen diese bei der Finanzierung von PV-Anlagen, obwohl ein Payback oft erst nach 15 Jahren oder später erfolgt.
Bundes-, Kantons- und Gemeindeverwaltungen bieten Hand für Zusammenschlüsse zum Eigenverbrauch (ZEV): Öffentliche Gebäude nutzen die Photovoltaik gemeinsam mit den benachbarten Bauten und Infrastrukturen des öffentlichen Verkehrs.

## Slide 26: Tramdepot Kalkbreite (VBZ), Stadt Zürich
Projektsteckbrief
Leistung PVA: 470 kW
Art der PVA: Gründachanlage, aufgeständert
Kosten: ca. 2 % des Gebäudesanierungsbudgets
Finanzierung: Sanierungsbudget
Stromverwendung: Eigenverbrauch, Traktion für Trams
Realisierung: 2018–2019
Besonderes: Sanierung des Tramdepots; Bau der PV-Anlage im Zusammenhang mit der Sanierung; Berücksichtigung der Anliegen des Denkmalschutzes

## Slide 27: Bergstation Klein Matterhorn (Zermatt Bergbahnen), Zermatt
Projektsteckbrief
Leistung PVA: 77 kW
Energieertrag: 120‘000 kWh/Jahr
Stromverwendung: deckt rund 17 % des benötigten Bahnstroms
Kosten: rund CHF 350 000.–
Eigentümer, Finanzierung und Betrieb: Elektrizitätswerk Zermatt AG
Realisierung: 2018
Besonderes: semitransparente, extrastarke Module (3,2 mm + 6 mm Glas)

## Slide 28: Dépôt de la Jonction (TPG), Genf
Projektsteckbrief
Leistung PVA: 335 kW
Energieertrag: 220‘000 kWh/Jahr
Art der PVA: Foliendach
Finanzierung: Contracting mit Windwatt SA; der Solarstrom ist geringfügig teurer als Netzstrom
Stromverwendung: Traktionsnetz TPG (Direkteinspeisung ins Unterwerk Plainpalais)
Realisierung: 1998/2019
Besonderes: DC-Einspeisung für Tram und Trolleybus

## Slide 29: Perrondächer (TPF), div. Standorte Kanton Freiburg
Projektsteckbrief
(Beispiel Bahnhof Belfaux)
Leistung PVA: 35 kW
Energieertrag: ca. 35‘000 kWh/Jahr
Art der PVA: Flachdach, leicht aufgeständert
Finanzierung: durch externen Investor im Contracting
Stromverwendung: Eigenverbrauch TPF; Einspeisung Überschüsse ins lokale Stromnetz
Realisierung: 2018

## Slide 30: Faltdach Parkplatzüberdachung (Luftseilbahn zum Kronberg), Jakobsbad
Projektsteckbrief
Leistung PVA: 429 kW
Energieertrag: 350‘000 kWh/Jahr
Art der PVA: Faltdach
Kosten: CHF 1,5 Mio.
Finanzierung: Eigeninvestition SAK und Bürgerbeteiligung
Stromverwendung: Eigenverbrauch, Netzeinspeisung
Realisierung: 2020
Besonderes: Faltbares Dach, wird bei Windgeschwindigkeiten > 15 m/s sowie bei Schneefall und Eisbildung eingefahren

## Slide 31
«Photovoltaikanlagen auf Gebäuden, Perrondächern und Werkstätten der öffentlichen Verkehrsbetriebe haben das Potenzial deren gesamten Treib- und Brennstoffverbrauch zu ersetzen.»
Dr. Peter Füglistaler, Direktor des Bundesamtes für Verkehr

## Slide 32: Möchten Sie weitere Informationen? Dann besuchen Sie unsere Website:
www.pv-oev.ch
Detaillierter Projektbeschrieb
Links zum ESöV 2050 Portal des Bundes
Leitfaden (de, fr) als
Flyer (de, fr, it, en) als
Hintergrundbericht (de, fr) als