## Slide 1
Guide : Photovoltaïque et consommation propre dans les transports publics
23.09.2021 | UTP – Forum Energie durable
David Stickelberger, directeur de Swissolar

## Slide 2: Contenu de la présentation
Présentation de l'association Swissolar et du projet OFT
Potentiel du photovoltaïque (PV) en Suisse et dans les entreprises de transport public (TU)
Applications possibles du PV pour les TU
Financement, promotion et viabilité économique
Obstacles typiques et comment les surmonter
Durabilité
Exemples de projets

## Slide 3
Expérience : actif depuis 1978
Membres : environ 800 entreprises
Fabricants
Revendeurs
Installateurs
Planificateurs
Fournisseurs d'énergie
Siège : Zurich, succursales à Yverdon-les-Bains et Avegno
Financement : cotisations des membres, SuisseEnergie, projets
Swissolar, association suisse des professionnels de l’énergie solaire

## Slide 4: Programme SETP 2050 de l’OFT
Notes: Das 2013 lancierte Programm hat sich erfreulich entwickelt. Mehr als 100 Projekte konnten gefördert werden.
Davon sind etwa 60 bereits abgeschlossen.
Das Programm deckt viele Handlungsfelder und schliesst nicht nur technische sondern auch betriebliche und organisatorische Aspekte ein.

## Slide 5: Consommation énergétique des TP : env. 4 mia. kWh/a
Le transport ferroviaire devient plus efficace...
Cependant, comment remplacer le diesel ?
=> Production énergétique des TP ?
Projet 063 Amstein & Walthert
-> Chaleur + courant
(estimation très conservatrice)
Projet 176 Swissolar+Basler & Hofmann AG
-> Courant
Notes: Der Verkehr ist ein Schlüsselbereich zur Erreichung dieser Ziele, verbraucht er doch rund einen Drittel der gesamten Energie, und dies mehrheitlich aus fossilen Quellen.
Der öV hat dabei zwar nur einen geringen Anteil, jedoch ist auch er aufgefordert, seinen Beitrag zu leisten.
der öV muss seinen Umweltvorteil ausbauen
Klare Schwerpunkte bilden Effizienzmassnahmen bei Schienenfahrzeugen und im Bahnbetrieb.
Für das laufende Jahr bildet die Elektrifizierung des strassengebundenen öV eine Priorität, ist doch dieser Bereich für einen wesentlichen Teil des Energieverbrauchs und der CO2-Emissionen verantwortlich.

## Slide 6: Ordre de l‘OFT
Contrat dans le cadre du programme SETP à Swissolar, sous-traitance à Basler+Hofmann
Création des produits suivants :
  Guide: Groupe cible : les décideurs des entreprises de transport (TU). Allemand, français
  Dépliant : Environnement du groupe cible de TU. Allemand, français, italien, anglais
  Rapport de base : spécialistes techniques du groupe cible dans les TU. Allemand, français
  Mise à jour du guide et du rapport en 2022

## Slide 7: Le photovoltaïque fait beaucoup
Le rayonnement solaire annuel à la surface de la Suisse couvre 200 fois nos besoins en énergie.
La durée de vie d'un système photovoltaïque est supérieure à 25 ans.Un système PV de 1 kW (5 m2) produit 1'000 kWh par an.
Un module solaire de 1 m2 couvre la demande annuelle en électricité de 2 500 passagers-kilomètres en train.
Avec un système photovoltaïque de la taille d'un parking de bus, un bus électrique peut parcourir 10 000 km.

## Slide 8: Nécessité d'agir en Suisse : 45 TWh de demande d'électricité supplémentaire

## Slide 9: Les bâtiments deviennent des centrales électriques : 10 % d'électricité en plus que ce que nous consommons
Les toits et les façades de la Suisse pourraient produire 10 % d'électricité de plus que ce que nous consommons actuellement (60 TWh/an).
Installation | Potentiel épuisable [TWh] | Dont utilisable à mi-terme [TWh] | Surface [km2]
Toitures de bâtiments | 49 | 23 | 153
Façades de bâtiments | 17 | 8 | (surface verticale: 107.4)
Total bâtiments | 66 | 31 | 153*
12 TWh supplémentaires sur les toits des parkings, les talus des autoroutes et les pâturages alpins (préchargés).
* Sans façades
Source: Das Schweizer PV-Potenzial basierend auf jedem Gebäude. Meteotest / Swissolar, 2019
Notes: Das theoretische Potenzial der Photovoltaik auf Gebäuden (hochgerechnet aus www.sonnendach.ch) liegt bei 156 TWh, das technische Potenzial bei 100 TWh Jahresproduktion. Nach Abzug der aus gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Gründen sowie Schutzgründen ungeeigneten Dächern und Fassaden verbleibt das hier genannte «ausschöpfbare» Potenzial. Es wurde davon ausgegangen, dass davon die Hälfte aus persönlichen Gründen des Hausbesitzers nicht rasch nutzbar ist, wodurch sich das «mittelfristig nutzbare» Potenzial ergibt.
Allein das mittelfristige Potenzial auf Dächern würde reichen, um die heutige Produktion der Schweizer AKW in der Jahresbilanz zu ersetzen!
Es zeigt sich, dass der Solarstrombedarf im Zusammenhang mit der Dekarbonisierung vollständig auf Gebäuden sichergestellt werden könnte. Achtung: Dies zeigt die Jahresproduktion, der saisonale Ausgleich ist damit nicht zwingend sichergestellt. Anlagen in den Alpen (v.a. mit einer starken Neigung) weisen eine ausgeglichenere Sommer-/Winterproduktion als Dachanlagen im Mittelland auf.
In einer früheren Berechnung von Meteotest (2017) wurde errechnet, welches Potenzial für Solarwärme auf Gebäuden bestünde, wenn ein Teil der Flächen dafür genutzt würde. Es sind rund 11 TWh (rund 10% des heutigen Wärmebedarfs).

## Slide 10: Potentiel des entreprises de transport publics (ET)
Projections basées sur 10 ET : 20 à 30% de la demande d'électricité peut être produite avec le PV sur les bâtiments et les infrastructures.
Suffisant pour remplacer la demande en combustible des TU par de l'électricité.

## Slide 11: Applications possibles du PV pour les ET
Immobilier
Souvent évidentes
Pas de financement par le fonds d’infrastructure ferroviaire (FIF),l'électricité n'étant pas destinée aux infrastructures de transport.
Intéressant pour RCP
Technique ferroviaire
Principalement avec PAP de l’OFT
Equipement standard BTF des CFF ?
Cas particulier de l'alimentation du réseau ferroviaire
Infrastructure
Soumis à la LCdF
Installations souvent de petite taille, potentiel de standardisation : toits de plate-forme, supports à vélo, etc.

## Slide 12: Alimentation directe du courant de traction
16.7 Hz:
  Pas d'onduleurs standard
  Usine pilote Zurich-Seebach
  Approbation par les CFF ; contrat d'achat avec CFF Energie
  Toujours la procédure d'approbation des plans (PAP) OFT
Courant continu:
  Pas encore réglementé de manière concluante
  Pas de convertisseurs DC-DC standard
  Premières expériences chez RBS, CJ, TPG

## Slide 13: Remarque sur la procédure d'approbation des plans (PAP) OFT
Selon les informations de l’OFT:
Système PV sur la surface d'exploitation ferroviaire,
répond aux exigences de l'art. 1a, al. 1 et 2 VPVE et est soumis à la NIV (annexe p).
 Sans permis
Des conflits avec les procédures d'approbation municipales sont concevables

## Slide 14: Revenus du système PV

## Slide 15: Importance des mesures d’encouragement

## Slide 16: Projektfinanzierung über Bahninfrastrukturfonds BIF
Déclaration OFT :
Installation sur le domaine des transports publics (conformément à l'article 62, alinéa 1, de la loi sur les transports publics) et pour les besoins de la production propre.
 Inclure dans les offres à l’OFT/cantons, même si l'électricité produite est plus chère que les achats d'électricité externes.

## Slide 17: Autres bénéfices
Obligation pour les nouveaux bâtiments de produire leur propre électricité, conformément aux lois cantonales sur l'énergie.
Les systèmes photovoltaïques sont des mesures éligibles pour atteindre les objectifs des grands consommateurs.
Moyens d'atteindre les objectifs environnementaux.
Moyens d'obtenir des labels de construction.
L'énergie solaire a un effet positif sur les clients.

## Slide 18: L'autoconsommation, clé de l'efficacité économique

## Slide 19: L'autoconsommation, clé de l'efficacité économique
Le graphique montre le degré d'autoconsommation en fonction de la demande d'électricité et de la taille de l'installation solaire.
100 % signifie que la totalité de l'électricité solaire est consommée directement dans le bâtiment.
À 0 %, toute l'électricité solaire est injectée dans le réseau.

## Slide 20: Regroupement dans le cadre de la consommation propre (RCP)
Possibilité d'augmenter la consommation propre
Droit de bail et exigences métrologiques
Uniquement pour les parcelles contiguës ayant le même raccordement au réseau.

## Slide 21: Intérêts sur le capital et les coûts de production d'électricité
Influence du rendement du capital à l'aide de l'exemple d'un système photovoltaïque avec
Coût de 1 100 CHF/kW (grand système)
950 kWh rendement annuel/kW
2,5 cts./kWh coûts d'exploitation.

## Slide 22: Durée d’amortisation
Flux de trésorerie d'un système PV de 180 kW (correspond à une surface d'environ 1 000 m²).

## Slide 23: Obstacles et solutions possibles
Préservation historique : nouveaux types de modules ; combinaison avec la rénovation du toit
Horizon d'utilisation des bâtiments : coordination avec le cycle de rénovation, si nécessaire démontage et reconstruction du système.
Autoconsommation : RCP ; courant de traction ; prix <10 Rp./kWh pour les grands systèmes.
Absence de surfaces ou surfaces inadaptées sur les toits : Systèmes de façade ; infrastructures

## Slide 24: Durabilité
Taxe anticipée de recyclage pour les modules PV
Environ 1-2 ans pour la compensation de l'énergie dans la production, le transport, l'installation et le démantèlement.
Un bilan CO2 plusieurs fois inférieur au mix électrique européen actuel
Production de modules photovoltaïques en grande partie en Asie. Production en Suisse généralement pour des solutions intégrées au bâtiment (solutions spéciales)
Durée de vie des modules PV >25 ans
Onduleurs : remplacement unique pendant 25 ans

## Slide 25: Comment pouvons-nous aider les transports publics à devenir neutres sur le plan climatique ?
Les distributeurs locaux d'énergie paient un tarif équitable et à long terme à rendement garanti pour l'électricité solaire.
Les autorités locales chargées de la construction soutiennent les projets d'utilisation de l'énergie solaire sur les bâtiments des ET par leur pratique d'approbation. Cela s'applique en particulier aux bâtiments historiques.
Les sponsors des ET (par exemple, les associations de transport, les cantons) les soutiennent dans le financement des systèmes photovoltaïques, bien que le retour sur investissement n'intervienne souvent qu'après 15 ans ou plus.
Les administrations fédérales, cantonales et municipales donnent un coup de main aux regroupements dans le cadre de la consommation propre (RCP): les bâtiments publics utilisent le photovoltaïque conjointement avec les bâtiments voisins et les infrastructures de transport public.

## Slide 26: Dépot de trams de Kalkbreite (VBZ), ville de Zurich
Descriptif du projet
Puissance de l’IPV : 470 k
Type d’IPV : installation sur toit végétalisé, relevée
Coût : env. 2 % du budget global de la rénovation du bâtiment
Financement : budget de rénovation
Destination du courant produit : consommation propre, traction des trams
Réalisation : 2018/2019
Spécificités : rénovation du dépôt de trams ; construction de l’installation PV dans le cadre du projet de rénovation ; prise en compte de la protection des monuments

## Slide 27: Station supérieure du téléphérique du Petit Cervin, Zermatt VS (Zermatt Bergbahnen)
Descriptif du projet
Puissance de l’IPV : 77 kW
Rendement énergétique : 120 000 kWh/an
Destination du courant produit : couverture de près de 17 % des besoins en courant de traction
Coût : env. CHF 350 000.–
Propriétaire, financement et exploitation : Elektrizitätswerk Zermatt AG
Réalisation : 2018
Spécificités : modules semi-transparents ultra-robustes (épaisseur du verre : 3,2 mm + 6 mm

## Slide 28: Dépôt de la Jonction (TPG), Genève
Descriptif du projet
Puissance de l’IPV : 335 kW
Rendement énergétique : 220 000 kWh/an
Type d’IPV : toit avec membrane en plastique
Financement : contracting avec Windwatt SA ; l’électricité solaire est légèrement plus chère que l’électricité du réseau
Destination du courant produit : réseau du courant de traction des TGP (injection directe dans la sous-station de Plainpalais)
Réalisation : 1998/2019
Spécificité : injection DC pour les trams et les trolleybus

## Slide 29: Toitures de quai, divers sites dans le canton de Fribourg (Transports Publics Fribourgeois TPF
Profil du projet (exemple de la gare de Belfaux)
Puissance de l’IPV : 35 kW
Rendement énergétique : env. 35 000 kWh/an
Type d’IPV : toiture plate, structure légèrement relevée
Financement : investisseurs externes dans le cadre du contracting
Destination du courant produit : consommation propre des TPF ; injection du courant excédentaire dans le réseau électrique local
Réalisation : 2018

## Slide 30: Toit pliable au-dessus d’un parking, Jakobsbad AI (téléphérique du Kronberg)
Descriptif du projet
Puissance de l’IPV : 429 kW
Rendement énergétique : 350 000 kWh/an
Type d’IPV : toit pliable
Coût : CHF 1,5 million
Financement : investissement propre de SAK AG et participation citoyenne
Destination du courant produit : consommation propre, injection dans le réseau
Réalisation : 2020
Spécificité : toit pliant rétractable en cas de vents violents (vitesse > 15 m/s), de chutes de neige et de verglas

## Slide 31
"Les systèmes photovoltaïques installés sur les bâtiments, les toits des plateformes et les ateliers des entreprises de transport public ont le potentiel de remplacer la totalité de leur consommation de carburant."
Dr. Peter Füglistaler, directeur de l‘office fédéral des transports

## Slide 32: Si vous souhaitez obtenir de plus amples informations, veuillez consulter notre site web
www.pv-tp.ch
Description du projet détaillée
Liens au portail SETP de la confédération
Guide (de, fr) comme
Dépliant (de, fr, it, en) comme
Rapport de base comme