## Slide 1: Des CFF climatiquement neutres.
Matthias Tuchschmid
Soleure, le 22 septembre 2021

## Slide 2
Efficacité énergétique.
Augmentation de l’efficacité énergétique par différentes mesures dans tous les domaines:
  technique du matériel roulant
  production ferroviaire énergétiquement efficace
  installations et bâtiments
  offre
  850 GWh d’ici 2030 par rapport à 2012
  6 GWh réalisés, xxx GWh identifiés
Neutralité climatique.
Passage à des énergies renouvelables dans différents domaines du secteur de la motorisation (véhicules ferroviaires et routiers) et de la chaleur.
  - 50 % d’émissions de CO2 d’ici 2030
  - 92 % d’émissions de CO2 d’ici 2040
  Mesures identifiées
Nouvelles énergies renouvelables.
Développement des nouvelles énergies renouvelables sur les bâtiments appartenant aux CFF, prioritairement par des solutions de contracting.
  intégration du photovoltaïque au réseau de courant ferroviaire (16,7 Hz)
  photovoltaïque sur les bâtiments des CFF
  chaleur renouvelable
30 GWh 50Hz d’ici 2030, 120 GWh de courant ferroviaire
  6 GWh réalisés, xxx GWh identifiés

## Slide 3
La Suisse est davantage concernée que la moyenne par le réchauffement.

## Slide 4: Pourquoi des «CFF climatiquement neutres»?
  objectif du groupe, la durabilité écologique: renforcer notre avantage écologique
  programme d’économie d’énergie et énergies renouvelables: complément logique aux mesures et activités actuelles
pour la protection du climat: réduction d’environ 90 000 t de CO2 (et d’autres émissions indirectes)
rentable à long terme: valeur actuelle nette de +7 mio. CHF d’ici 2040
par la branche: correspond à la stratégie climatique de l’UTP
par la Confédération: attendu par le propriétaire d’une entreprise en main de la Confédération
par la clientèle: 83 % des clients exigent que les CFF soient exemplaires en ce qui concerne la durabilité
judicieux.
cohérent.
attendu.

## Slide 5: Valeurs-clés des «CFF climatiquement neutres».
Mise en œuvre de mesures de réduction dans 7 domaines d’action, dans une équipe centrale interdivisions
  chauffage des bâtiments
  véhicules ferroviaires
  véhicules routiers
  chauffage des aiguilles
  gaz techniques
  loyers et prestations
  autres émissions du scope 3
Décision de la direction du groupe sur les objectifs (2020), intégration à la stratégie des CFF (2021)
but: réduction par des mesures des émissions directes de 50 % d’ici 2030 et de 92 % d’ici 2040
réduction des émissions indirectes de gaz à effet de serre
Compensation des émissions résiduelles à partir de 2030

## Slide 6: Champs d’action
Par étapes vers des CFF climatiquement neutres.

## Slide 7: Émissions directes de gaz à effet de serre des CFF
En 2019, les CFF ont acheté des combustibles et des carburants fossiles pour environ 25 millions de francs, en majorité pour le chauffage de bâtiments, les véhicules ferroviaires diesel du trafic marchandises et l’infrastructure.
Au total, il en a résulté en 2019 des émissions directes de gaz à effet de serre (scopes 1 et 2) d’environ 90 000 t d’équivalents CO2.
Chart: 
| Chauffage bâtiments | Véhicules ferroviaires | Véhicules routiers | Chauffage aiguilles | Gaz techniques | Électricité
Kategorie 1 | 28139 | 32029 | 10017 | 3011 | 7532 | 1680
Kategorie 2 | 28139 | 32029 | 10017 | 3011 | 7532 | 1680
Source: bilan des gaz à effet de serre des CFF

## Slide 8: Champ d’action «chauffage des bâtiments».
D’ici 2030, les 600 chauffages de bâtiments du parc immobilier des CFF passeront aux énergies renouvelables.
Dans le parc immobilier des CFF, quelque 600 installations fonctionnent encore au mazout ou au gaz naturel et sont responsables d’environ 40 % de l’empreinte CO2 de l’entreprise.
Depuis 2016 déjà, les installations de chauffage sont transformées lors de nouvelles constructions et de transformations. Les sources énergétiques privilégiées sont le bois, la chaleur ambiante et le chauffage à distance. Les 140 installations transformées permettent de remplacer la consommation de plus de 1,6 million de litres de mazout.
Exemples: l’Andreasturm à Zurich Oerlikon (nouvelle construction) ou la gare de Riddes (transformation).

## Slide 9: Champ d’action «véhicules ferroviaires».
Les véhicules ferroviaires et les génératrices de chantier fonctionnant au diesel sont transformés vers des technologies sans émissions ou remplacés par de nouvelles acquisitions climatiquement neutres.
Infrastructure et Cargo consomment aujourd’hui environ 10 millions de litres de diesel par année, ce qui représente quelque 30 % des émissions de CO2 actuelles.
Les exigences posées à la flotte climatiquement neutre du futur sont définies en concertation avec la gestion de la flotte et l’utilisateur.
La source d’énergie renouvelable adaptée à chaque but d’utilisation est identifiée et testée par étapes dans la pratique. Cela permet de réduire les émissions de CO2, de polluants et de bruit ainsi que les coûts d’exploitation.
Actuellement, les flottes Am843 de Cargo et les véhicules EHFZ et Tm-234-x d’Infrastructure sont analysés en vue d’une transformation ou d’un remplacement.

## Slide 10: Champ d’action «véhicules routiers».
Dans le cadre du maintien ordinaire de la substance, les quelque 2400 véhicules routiers des CFF sont progressivement remplacés par des véhicules équipés de motorisations à énergie renouvelable.
Les véhicules consomment actuellement environ 2,6 millions de litres de diesel et 0,1 million de litres d’essence, principalement pour la maintenance et la mise en état des réseaux.
De nouveaux véhicules sont achetés sur la base de profils d’utilisation fondés sur des données. Ceux-ci sont établis à l’aide de dongles télématiques sur une période de quelques mois.
L’infrastructure de recharge est installée selon un processus global pour tous les «modèles de parkings» des CFF.
La disposition positive vis-à-vis de la mobilité renouvelable est activement favorisée (ambassadeurs, histoires de succès, organisation de tests).
Notes: (die drei ???: Elektrifizierung, Allrad, Reduktion).

## Slide 11: Champ d’action «chauffage des aiguilles».
Entre 2025 et 2040, les 130 chauffages d’aiguilles à gaz de CFF Infrastructure seront remplacés par des chauffages électriques ou fonctionneront à l’énergie renouvelable.
Dans le cadre d’un programme de transformation subdivisé en quelque 130 projets distincts, les chauffages d’aiguilles fonctionnant au gaz naturel ou au gaz propane sont remplacés, ceci autant que possible dans le cadre de projets existants et de travaux déjà prévus.
Dans la mesure des possibilités techniques, les installations situées à plus de 700 mètres d’altitude sont transformées. À titre de mesure de remplacement, l’exploitation avec des combustibles renouvelables est visée et des certificats de biogaz sont achetés le cas échéant.

## Slide 12: Champ d’action «gaz techniques».
La climatisation de bâtiments et de véhicules ferroviaires se fera à l’avenir au moyen de gaz techniques à faible potentiel d’effet de serre (PRG). De plus, des installations de distribution sans SF6 sont progressivement mises en place.
Le nouveau matériel roulant est équipé d’appareils de climatisation fonctionnant avec des frigorigènes naturels tels que le propane ou le CO2.
En fonction de la flotte, les appareils de climatisation sont transformés ou remplacés pour fonctionner avec des frigorigènes naturels (PRG ≤ 3 au lieu de PRG > 1400).
Un appareil de détection des pertes de SF6 permet de réparer rapidement les fuites des installations de distribution. De plus, le développement d’installations sans SF6 est encouragé aux côtés de l’industrie et d’autres entreprises ferroviaires.

## Slide 13: État actuel des mesures
Notes: \\filer23l\i-en2311l\PROJECT\01 EEMassnahmen.B3324\01_Einzelmassnahmen\Controllingtool.xlsm
Tab: Absenkpfad
Stand: Januar 2021

## Slide 14: Effets financiers.
Les mesures de protection du climat sont rentables.

## Slide 15: Gain financier dû aux mesures.
économie identifiée d’environ 130 GWh par année:
les pompes à chaleur utilisent l’énergie de l’environnement
les moteurs électriques des voitures nécessitent moins d’énergie finale
moins de charges d’entretien:
moins de dérangements des chauffages d’aiguilles électriques (au lieu de GWH)
moindres coûts d’entretien des véhicules routiers
moindres charges de maintenance des véhicules ferroviaires avec moteurs électriques
les énergies renouvelables sont généralement meilleur marché:
copeaux de bois (4,3 ct./kWh) au lieu du mazout (6,5 ct./kWh)
mise à profit des prévisions des prix de l’énergie pour l’achat de copeaux de bois à l’échelle du groupe
meilleure efficacité énergétique
baisse des prix de l’énergie
diminution des charges d’exploitation
gain de 15 à 20 mio. CHF par année à partir de 2040
économie de 15 à 20 mio. CHF par année dans l’achat d’énergie
baisse des coûts d’exploitation ER de 3 à 5 mio. CHF
gain financier

## Slide 16: Coût et utilité des mesures identifiées
Valeur actuelle nette des mesures = +7 mio. CHF

## Slide 17: Danke, merci & grazie.