## Slide 1
Découvrir Bâle. Les BVB.
Yves Flückiger
Potentiel d’économie d’énergie dans le réseau d’approvisionnement de courant de traction
Forum Énergie durable, 22 septembre 2021

## Slide 2: Introduction
Potentiel d’économie d’énergie dans le réseau d’approvisionnement de courant de traction des Basler Verkehrs-Betriebe
    Yves Flückiger, Basler Verkehrs-Betriebe (BVB)
    ENOTRAC AG, entreprise d’ingénierie ferroviaire, Thoune
Des parties de la présentation ont été établies en collaboration avec Enotrac et projetées au dcrps Leipzig.

## Slide 3: Présentation
Yves Flückiger
  Chef de la division Standards
  Infrastructure
  BVB: Basler Verkehrs-Betriebe, Bâle
  yves.flueckiger@bvb.ch

## Slide 4
Programme
BVB Introduction Contexte de l’étude Méthodologie Résultats Conclusion État actuel et perspectives

## Slide 5
Les BVB
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 6: TP sans frontière au carrefour de trois pays
Les BVB relient. Sans frontière.
    Bus 55 vers Kandern (D) depuis 1999
    Bus 38 vers Grenzach-Wyhlen (D) depuis 2008
    Tram 8 vers Weil am Rhein (D) depuis décembre 2014
    Tram 3 vers Saint-Louis (F) depuis décembre 2017
Tram 8
Bus 38 et 55
Tram 3

## Slide 7: Des capacités de transport élevées
Un réseau et un horaire denses
Cadence aux 7,5 minutes
184 km de lignes

## Slide 8: Chiffres importants de l’exercice 2020
 | Tram | Bus
mètres de lignes en mètres | 72 898 | 111 914
courses-kilomètres en milliers | 6064 | 6296
matériel roulant nombre de véhicules, y c. remorques de tram, sans véhicules historiques | 135 | 115
nombre de lignes | 9 | 15

## Slide 9: Les collaboratrices et collaborateurs des BVB
Engagement.
Plus de 1300 collaborateurs et collaboratrices travaillent 365 jours par an presque 24h sur 24 en faveur des voyageurs des BVB.
    Service de conduite et de réseau
    Centres de service/maintenance et garage de bus
    Centre clientèle et communication
    Infrastructure ferroviaire et installations électriques
    Tâches transversales (p. ex. finances, ressources humaines)

## Slide 10
Introduction
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 11: Introduction
Étude sur la réduction de l’énergie de freinage inutilisée dans le réseau de trams des Basler-Verkehrsbetriebe à l’aide de simulations
    Soutenu par le programme SETP (stratégie énergétique des TP 2050)
    Lien vers le rapport final

## Slide 12: Introduction: énergie de récupération inutilisée
Potentiel théorique d’optimisation de l’énergie récupérée: 20% à 25%

## Slide 13: Introduction: focus
Problématique et objectifs
    Réduire l’énergie de freinage inutilisée disponible dans les résistances de freinage
Énergie de freinage utilisée
Lignes de contact
Besoin propre
Énergie de freinage inutilisée
Résistances de freinage
Freins mécaniques
Total de l’énergie de freinage à disposition
Pertes de traction
Performance sur la roue

## Slide 14: Introduction: objectifs
Problématique et objectifs
    Réduire l’énergie de freinage inutilisée disponible dans les résistances de freinage
    Relever les éventuelles différences locales entre le centre-ville et les lignes périphériques
    Déterminer s’il est possible d’utiliser complètement l’énergie de freinage rhéostatique par des mesures d’économie d’énergie
    Comparer l’utilité et la rentabilité des mesures d’économie examinées

## Slide 15
Contexte de l’étude
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 16: Contexte: trams
    Véhicules et exploitation BVB et BLT
    Données mesurées quant à la consommation d’énergie IWB/BVB
    Approvisionnement énergétique réseau 600 VDC
Type de véhicule | Flexity (BVB) | Combino (BVB) | Tango (BLT)
Performance max. de l’entraînement | 720 kW | 733 kW | 900 kW
Performance max. des autres consommateurs | 99 kW | 78 kW | 107 kW

## Slide 17: Contexte: réseau de courant de traction
Réseau 600 VDC
    25 redresseurs
    92 lignes de dérivation
    75 sections d’alimentation; 14 alimentées de deux côtés
    env. 39 GWh consommés chaque année

## Slide 18
Méthodologie
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 19: Méthodologie: base de simulation
Simulations FABEL
  Base: calcul de l’énergie de freinage «gaspillée» annuellement pour déterminer le potentiel d’économie d’énergie en tenant compte:
    des variations de température (automne/printemps, hiver et été)
    de l’exploitation sur 24h (jour de semaine)

## Slide 20: Méthodologie: mesures
Mesures en vue de la réduction de l’énergie de freinage rhéostatique
    Sectionnement (extension des sections d’alimentation)
    Accumulateurs d’énergie stationnaires
    Redresseurs (onduleurs) capables de réinjecter l’énergie
    Augmentation de la tension réinjectée
    Augmentation de la tension de 600 V à 750 V
    Augmentation transversale de la ligne de renforcement
    Accumulateurs d’énergie sur les véhicules
    Possible solution mixte
Mesures locales
Mesures générales

## Slide 21
Résultats
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 22: Résultats: validation
Validation des résultats de la simulation
Écart moyen: 4 %

## Slide 23: Résultats: simulation de base
Simulation de base (état d’aujourd’hui)
    Énergie de freinage inutilisée: 3780 MWh
    Énergie de freinage utilisée: 11 496 MWh
    Part utilisée: 75 %
    Consommation énergétique annuelle: ~ 37 500 MWh
Énergie de freinage inutilisée

## Slide 24: Résultats: choix des emplacements
Choix des emplacements des mesures géographiquement fixes
    Zones d’alimentation
    Accumulateurs d’énergie
    Onduleurs

## Slide 25: Résultats: adaptation des zones d’alimentation
Extension des zones d’alimentation: l’exemple de la Voltastrasse

## Slide 26: Résultats: potentiel d’économie d’énergie / mesures locales
Énergie économisée par année grâce aux mesures géographiquement fixes
    Extension de la zone d’alimentation de la Voltastrasse: 665 MWh
    Accumulateurs d’énergie à la Voltastrasse: 257 MWh
    Onduleurs à la Voltastrasse: 358 MWh
Potentiel élevé d’économie d’énergie en étendant les zones d’alimentation
Utilité proportionnellement limitée des accumulateurs d’énergie et des onduleurs

## Slide 27: Résultats: potentiel d’économie d’énergie / mesures générales
Énergie économisée par année grâce aux mesures générales
    Augmentation de la tension réinjectée: 205 MWh
    Augmentation de la tension du système à 750 VDC: 649 MWh
    Ligne de renforcement avec 120 mm2: 130 MWh
    Accumulateurs d’énergie mobiles: 2875 MWh
  en fin de compte, une question de rentabilité

## Slide 28: Résultats: rentabilité
Estimation de la rentabilité
  Paramètres pris en compte:
    Coûts d’acquisition, d’installation et d’intégration
    Coûts de maintenance
    Économie d’énergie annuelle
    Prix de l’énergie déterminant
    Économies annuelles (non décomptées)
    Augmentation du prix de l’énergie
    Décompte
    Durée d’amortissement / utilisation: par analogie à l’ordonnance du DETEC

## Slide 29: Résultats: mesures et rentabilité d’un coup d’oeil

## Slide 30: Résultats: sélection
Mesures rentables
    Extension des zones d’alimentation
    Augmentation de la tension de freinage
    Accumulateurs d’énergie stationnaires
  une solution combinée?

## Slide 31: Résultats: variante mixte
Solution globale possible – une variante mixte
    Augmentation de la tension de freinage
    Extension de trois zones d’alimentation
    Deux accumulateurs d’énergie
État d’aujourd’hui

## Slide 32: Résultats: économie d’énergie et amortissement
Solution globale possible – une variante mixte
    Augmentation de la tension de freinage
    Extension de trois zones d’alimentation
    Deux accumulateurs d’énergie
  économie d’énergie: ~ 2 GWh
  durée d’amortissement: ~ 6 ans

## Slide 33
Conclusion
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 34: Conclusion
    L’augmentation de la tension injectée fait l’objet d’examens et sera poursuivie le cas échéant.
    L’extension des zones d’alimentation est mise en œuvre courant 2021.
    La thématique des redresseurs / accumulateurs d’énergie est mise de côté pour de futures mesures de maintien des stations de redresseurs.

## Slide 35
État actuel et perspectives
Notes: 1. Bild auswählen: entweder auf das Bildsymbol in der Mitte klicken und dann Bild auswählen ODER Bild per Drag&Drop in die weisse Fläche reinziehen
2. Das Bild wird dann ÜBER dem Text stehen  Bild anwählen und den Button «In der Hintergrund» klicken
3. Titel in grüne Box schreiben. Diese darf verschoben werden, muss aber immer einen Abstand von 1cm zum nächsten Rand haben.
Um ein Bild auszutauschen:
Bild anklicken und löschen, dann Punkte 1 und 2 wiederholen
_____________

## Slide 36: État actuel et perspectives
État actuel

## Slide 37: État actuel et perspectives
Légende:
  Le séparateur doit être fermé.
  Le séparateur doit être ouvert.
Perspectives à la fin 2021
    Économie d’énergie: env. 1100 MWh

## Slide 38: État actuel et perspectives
Légende:
  Le séparateur doit être fermé.
  Le séparateur doit être ouvert
  dérivations nécessaires
  davantage de clarifications nécessaires
  emplacement possible pour un accumulateur d’énergie (ES)
Perspectives à moyen terme
    Économie d’énergie: env. 2000 MWh

## Slide 39
Merci beaucoup pour votre intérêt.