## Slide 1: Forum Nachhaltige Energie - WS2 Betrieb
Delia Harder, Roland Aeschbacher, Andreas Marti
22. September 2021

## Slide 2: Agenda Workshop 2 Betrieb.
Zeit | Thema | Wer
13:45 – 14:00 | Energieverbrauchs-App (EVA) für das Lokpersonal SBB | Delia Harder, SBB
14:00 – 14:15 | Einsatz von vopt bei BLS | Andreas Marti, BLS
14:15 –14:30 | Einsatz von vpro bei SBB | Roland Aeschbacher, SBB
14:30 – 15:00 | Offene Diskussion – was für Bedürfnisse gibt es bei den anderen TUs? | alle

## Slide 3: Energieverbrauchs App (EVA)

## Slide 4: Die EVA-App ist
freiwillig,
persönlich,
macht Energiewerte sichtbar nach der Fahrt, keine Fahrempfehlungen
erlaubt persönliche Rückschlüsse auf die eigene Fahrweise (Energiebezug und Rekuperation, Vergleich mit mir und anderen)

## Slide 5: Übersicht
Für einen Energievergleich dürfen nur gleiche Strecken mit gleichem Rollmaterial betrachtet werden.
Für die SBB war es wichtig diese Vergleiche zu ermöglichen. Das ist jedoch deutlich komplexer als eine reine Energieanzeige im Führerstand.

## Slide 6: Vergleichsansicht

## Slide 7: Detailansicht

## Slide 8: Erfahrungsbericht EVA-App.

## Slide 9: Mein erster Eindruck der EVA-App.
Eine coole «Spielerei», die mir eine Rückmeldung zu meinem Fahrstil gibt.
Der Vergleich mit den Kolleginnen und Kollegen spornt mich an.
Nur ich sehe meine Daten!
Es hat noch Luft nach oben. (z.B. Qualität der Messungen, Komfortenergie «rausrechnen»)

## Slide 10: Erfahrungsbericht: S-Bahn – Rekuperation & vPRO
S6 Baden  Uetikon
Regio-Dosto

## Slide 11: Erfahrungsbericht: S-Bahn – Rekuperation & vPRO
S-Bahn Baden  Uetikon
Gewicht | Länge 470 t | 200 m
gefahrene vmax 100 km/h
Energie
+ 1’090 kWh - 525 kWh = 565 kWh
vPRO 75 km/h
vPRO 100 km/h
Tunnel: keine v-Daten & wo möglich Topologie genutzt für Beschleunigung.
Fast die Hälfte der bezogenen Energie kann beim Bremsen rekuperiert werden.

## Slide 12: Erfahrungsbericht: IC – Topografie nutzen & 200 km/h
IC5 Zürich  Genève-Aéroport
ICN

## Slide 13: Erfahrungsbericht: IC – Topografie nutzen & 200 km/h
+ 2’432 kWh - 337 kWh = 2’095 kWh
grosser Energiebedarf auf der NBS
Topografie ausnutzen
Tunnel: keine v-Daten
IC5 Zürich  Genève-Aéroport
Gewicht | Länge 399 t | 190 m
gefahrene vmax 200 km/h
Energie
ca. 30 km ausrollen lassen

## Slide 14: Erfahrungsbericht: InterCity vs. InterRegio
IC8 Zürich  Bern (direkt) vs. IR17 Zürich  Bern (via Burgdorf)
Re460 & IC2000
Regio-Dosto

## Slide 15: Erfahrungsbericht: InterCity vs. InterRegio
Gefahrene Geschwindigkeit und die Masse des Zuges beeinflussen den Energieverbrauch massgeblich.
InterRegio 17 (Zug 2368) 235 t | 100 m | 140 km/h
InterCity 8 (Zug 808) 624 t | 250 m | 200 km/h
+ 792 kWh - 142 kWh = 650 kWh
Detaillierter Energieverbrauch
+ 1’601 kWh - 307 kWh = 1’294 kWh

## Slide 16: Herausforderungen seit Einführung im Januar 2021.
Bisher leider wenig Nutzer, dadurch werden die Energiesparziele noch nicht erreicht.
Gründe:
Die Nutzung der App ist freiwillig.
Die Lage beim Lokpersonal ist angespannt, zu wenig Personal, viele neue Tools und Informationen.
Es kann nur «soft» für die Nutzung der App geworben werden. Die App wurde an den Weiterbildungstagen besprochen (5-10 Minuten). Weitere Kommunikationsmassnahmen sind geplant.

## Slide 17: Nutzbarkeit für andere TUs
Die Erfahrungen können geteilt werden.
Technisch ist die App nicht 1:1 übertragbar. Jedes TU verwendet andere Umsysteme, die Daten liefern, d.h. es werden andere Datenformate über andere Schnittstellen geliefert.
Moderne Fahrzeuge haben oft eine Energieanzeige auf dem Führerstand. Diese zeigt den aktuellen Verbrauch.
Wird das Fahrzeug wie bei der SBB auf verschiedenen Strecken eingesetzt würde das bedeuten, dass das Lokpersonal sich den Verbrauch auf den jeweils gleichen Strecken abschreiben müsste, um vergleichen zu können.

## Slide 18: Technischer Informationsfluss.
Notes: Die EVA-App ist das Produkt einer komplexen Informationsbeschaffung und –verarbeitung.
3 Voraussetzungen müssen erfüllt werden:
Ein funktionierendes und abgenommenes Energiemessgerät muss auf einem SBB-Fahrzeug eingebaut sein
Die Daten der Trasse müssen vollständig vorhanden sein (s. Bild)
Das Einteilungssystem (SOPRE/Caros) muss die benötigten Informationen zur Lokpersonal Tour liefern.