## Slide 1: Forum Énergie durable – Atelier 2 Exploitation
Delia Harder, Roland Aeschbacher, Andreas Marti
22 septembre 2021

## Slide 2: Plan de l’atelier 2 Exploitation
Heure | Sujet | Intervenant
13h45 – 14h00 | L’application de consommation énergétique (EVA) pour le personnel de locomotive des CFF | Delia Harder, CFF
14h00 – 14h15 | Emploi de la vopt au BLS | Andreas Marti, BLS
14h15 – 14h30 | Emploi de la vpro aux CFF | Roland Aeschbacher, CFF
14h30 – 15h00 | Discussion ouverte: quels sont les besoins dans les autres ET? | tous

## Slide 3: Application de consommation énergétique (EVA)

## Slide 4: L’application EVA
est facultative,
est personnelle,
donne des valeurs énergétiques après la course, pas des recommandations de conduite
permet de tirer ses propres conclusions sur sa conduite (consommation et récupération d’énergie, comparaison avec soi-même et avec les autres)

## Slide 5: Vue d’ensemble
Seuls des tronçons identiques avec un matériel roulant identique peuvent être pris en considération pour une comparaison énergétique.
Pour les CFF, il était important de permettre ces comparaisons. Elles s’avèrent cependant nettement plus complexes qu’un simple affichage de l’énergie en cabine.

## Slide 6: Affichage comparatif

## Slide 7: Affichage détaillé

## Slide 8: Rapport d’expérience sur l’application EVA

## Slide 9: Ma première impression de l’application EVA
Un «petit jeu» sympa qui me donne un retour sur mon style de conduite.
La comparaison avec mes collègues me motive.
Moi seul peux voir mes données!
L’application a une marge de progression (p. ex. qualité des mesures ou exclusion du calcul de l’énergie dédiée au confort)

## Slide 10: Rapport d’expérience: RER – récupération et vPRO
S6 Baden  Uetikon
Duplex Régio

## Slide 11: Rapport d’expérience: RER – récupération et vPRO
RER Baden  Uetikon
Poids | longueur 470 t | 200 m
Vmax atteinte: 100 km/h
Énergie
+ 1090 kWh - 525 kWh = 565 kWh
vPRO 75 km/h
vPRO 100 km/h
Tunnel: pas de données de vitesse et utilisation de la topologie pour l’accélération si possible
Presque la moitié de l’énergie tirée peut être récupérée au freinage.

## Slide 12: Rapport d’expérience: IC – mise à profit de la topographie et 200 km/h
IC5 Zurich  Genève-Aéroport
ICN

## Slide 13: Rapport d’expérience: IC – mise à profit de la topographie et 200 km/h
+ 2432 kWh - 337 kWh = 2095 kWh
Grand besoin d’énergie sur la ligne Rail 2000
Mise à profit de la topographie
Tunnel: pas de données de vitesse
IC5 Zurich  Genève-Aéroport
Poids | longueur 399 t | 190 m
Vmax atteinte: 200 km/h
Énergie
Laisser rouler sur env. 30 km

## Slide 14: Rapport d’expérience: InterCity vs InterRegio
IC8 Zurich  Berne (direct) vs IR17 Zurich  Berne (via Berthoud)
Re460 et IC2000
Duplex Régio

## Slide 15: Rapport d’expérience: InterCity vs InterRegio
La vitesse de conduite et le poids du train influencent fortement la consommation d’énergie.
InterRegio 17 (train 2368) 235 t | 100 m | 140 km/h
InterCity 8 (train 808) 624 t | 250 m | 200 km/h
+ 792 kWh - 142 kWh = 650 kWh
Consommation énergétique détaillée
+ 1601 kWh - 307 kWh = 1294 kWh

## Slide 16: Défis depuis l’introduction en janvier 2021
Malheureusement peu d’utilisateurs jusqu’ici, les objectifs d’économie d’énergie n’ont par conséquent pas encore été atteints.
Raisons:
L’utilisation de l’application est facultative.
La situation est tendue au sein du personnel de locomotive: trop peu de personnel, beaucoup de nouveaux outils et informations.
La promotion de l’utilisation de l’application doit rester «douce». Le sujet a été abordé (5 à 10 minutes) lors des journées de formation continue. D’autres mesures de communication sont prévues.

## Slide 17: Utilité pour d’autres ET
Les expériences peuvent être partagées.
L’application n’est pas techniquement transmissible telle quelle. Chaque ET emploie ses propres systèmes périphériques qui livrent des données, ce qui signifie que d’autres formats de données sont livrés par d’autres interfaces.
Les véhicules modernes ont souvent un affichage de l’énergie en cabine. Celui-ci indique la consommation en temps réel.
Si, comme aux CFF, le véhicule est employé sur différents tronçons, cela signifie que le personnel de locomotive devrait noter sa consommation sur un même tronçon afin de pouvoir effectuer des comparaisons.

## Slide 18: Flux d’informations techniques
Notes: Die EVA-App ist das Produkt einer komplexen Informationsbeschaffung und –verarbeitung.
3 Voraussetzungen müssen erfüllt werden:
Ein funktionierendes und abgenommenes Energiemessgerät muss auf einem SBB-Fahrzeug eingebaut sein
Die Daten der Trasse müssen vollständig vorhanden sein (s. Bild)
Das Einteilungssystem (SOPRE/Caros) muss die benötigten Informationen zur Lokpersonal Tour liefern.