## Slide 1: vPRO – Präzise Umsetzung des Fahrplans
8. VöV – Forum Nachhaltige Energie, 22.09,2021
Roland Aeschbacher

## Slide 2: Inhalt
Motivation
Lösung
  Fixpunkte und Geschwindigkeitsberechnung
  Darstellung auf Lokführer-Tablet
Aktueller Stand und Ausblick

## Slide 3: Motivation

## Slide 4: Ausgangslage.
Verdichtung der Zugfolgen 2001-2020
Problem:
Lokpersonal hat unpräzise Informationen
          Fahrvarianz
          Prognoseunsicherheit
          Suboptimale Trassenstabilität

## Slide 5: Informationslücken und individuelle Interpretation.
Im LEA (Lokführer-Tablet) ist nicht ersichtlich, dass die Durchfahrtszeit in B für die Fahrplanstabilität relevant ist. Die Lokführer (LF) verhalten sich je nach Streckenkundigkeit und Erfahrung unterschiedlich. Die betriebliche Zeit in B wäre (XX:05:54); dies weiss aber auch der erfahrene LF nicht.
  LF X setzt seinen Fokus auf die pünktliche Ankunftszeit in D. Da viel Reservezeit eingerechnet ist, fährt er langsam und durchfährt B erst mit (XX:07:30)
  LF Y fährt vMAX gemäss seiner kürzlich abgeschlossenen Ausbildung.
  LF Z fährt gemäss Erfahrung genau mit (XX:05:00) durch B; ist damit aber betrieblich zu früh.
→ grosse Streuung der Fahrweise > keine Prognosesicherheit.
Situation: Der Zug 1 fährt ohne Halt von A nach D. Der Gegenzug 2 muss warten, bis Zug 1 die Einspurstrecke verlässt.
A
B
v
1
2
(XX:03)
(XX:05)
XX:12
(LEA)
D
C
(XX:07)

## Slide 6: Streuung der Fahrweisen soll reduziert werden.
  die Fahrweise streut sowohl bezüglich Fahrzeit wie Energiebedarf. Dies erschwert die Planbarkeit des Betriebes und bringt einen höheren Energiebedarf.
  Eine Ursache ist die Tatsache, dass das Lokpersonal heute trotz ADL nicht über sämtliche notwendigen Informationen verfügt, um eine aus Sicht Gesamtsystem ideale Fahrweise ableiten zu können.
  So erreicht der Zug relativ häufig das Ziel vor der eigentlichen Sollzeit.
  Eine Reduktion der Streuung mittels verbesserter Information verbessert deshalb die Planbarkeit des Bahnbetriebes und erhöht die Energieeffizienz.
          Lösung für den Regelbetrieb ist gesucht.
Sollzeit
Analyse ICN ZH-GEAP:
Zeitraum Dez. 2015 bis Aug. 2016 / 371 Fahrten
Fahrprofil zwischen Genf und Morges, die rote Linie zeigt das RADN-Profil

## Slide 7: Vorzeitigkeit bei allen Verkehrsarten. 3 Beispiele aus 33 Analysen
Vorzeitigkeit kommt nicht nur vereinzelt vor, sondern
bei allen Verkehrstypen
in allen Regionen
In den untersuchten Fällen liegt der Median der Vorzeitigkeit im Bereich von 60 bis 100 Sek. am Endbahnhof.
Median:
Vorzeitig > 80Sek
Sollzeit = Pünktlich
Median:
Vorzeitig > 80Sek
Sollzeit = Pünktlich
Beispiel Nahgüterzug
RBL-BNWM
Median:
Vorzeitig > 90Sek
Sollzeit = Pünktlich
Beispiel Regionalverkehr
Regioexpress OL-LZ
Median:
Vorzeitig > 70Sek
Sollzeit = Pünktlich
Beispiel Fernverkehr
Intercity BN-BR

## Slide 8: Kurzfilm zu vPRO
Kurzfilm vPRO

## Slide 9: Lösung

## Slide 10: Das Lokpersonal soll aktuelle Produktionsdaten auf dem Tablet erhalten.
Erstellen der Grundstruktur für Bahnproduktion
Sicherstellung & Optimierung der Kapazitäten im Praxis-betrieb
Ausführen der Vorgaben
Fahrplan
Betrieb
Lok-personal
Definition relevanter Betriebspunkte (Fixpunkte)
optimierte LEA-Darstellung mit präzisen Zeiten
Fahrplan
Betrieb
Lok-personal
→ vPRO-Spalte

## Slide 11: Die Berechnung der Fixpunkte sind die Basis für die zusätzlichen Informationen auf dem Lokführer – Tablet.
An den Fixpunkten soll der Zug aus betrieblichen Gründen möglichst genau durchfahren, anhalten oder abfahren.
Gründe für Fixpunkte sind z.B. Wechsel von Doppelspur auf Einspur, Einfädelung von Zügen, etc.
Gesucht wurde ein Algorithmus, mit dem die Fixpunkte berechnet werden können.

## Slide 12: Prozessschritte (vereinfacht) zur Berechnung von vPRO. (vPRO = betrieblich optimiertes Fahrprofil)
vMAX gemäss RADN als Basis
Die Realisierung erfolgte mit nahtloser Integration in die bestehende IT-Architektur
Rund 2 Stunden vor Abfahrt eines Zuges werden die Fixpunkte, die daraus resultierende vPRO-Ge-
schwindigkeiten und die 10-sekundengenaue Durchfahrtzeits für Fixpunkte berechnet.
Fixpunkte mit betrieblich wichtigen Orten/Zeiten identifizieren (Halteorte mit Anschluss, Kreuzungen, etc.)
Die Maximalgeschwindigkeit wird jeweils zwischen 2 Fixpunkten so angepasst, dass die Fahrzeitreserve präzise genutzt wird –> vPRO

## Slide 13: Optimale Geschwindigkeit vPRO und die 10-sekundengenauen Zeiten werden dem Lokführer auf sein Tablet gesendet. Beispiel am LEA-Tablet von SBB Personenverkehr.
Der Mensch im Mittelpunkt
Der Lokführer ist und bleibt der Garant für den sicheren und pünktlichen Bahnverkehr.
Das System eco2.0/vPRO stellt dem Lokführer präzise Instrumente zur Verfügung, damit er seine Kompetenz voll ausschöpfen kann.
Präzise, 10-sekundengenaue betriebliche Zeiten analog dem Disponenten in der Betriebszentrale.
Durchschnittsgeschwindigkeit vPRO inkl. Beschleunigung und Bremsung (Fahrzeitreserve).

## Slide 14: Aktueller Stand und Ausblick

## Slide 15: Beispiel einer Fahrt mit vPRO auf der S12 Brugg – Winterthur.
Beispiel einer stabilen, pünktlichen und wirtschaftlichen Fahrt mit vPRO.
Der Lokführer orientiert sich an den empfohlenen vPRO-Geschwindigkeiten und den betrieblichen Zeiten.
Mit den Zusatzinformationen vPRO kann das Lokpersonal seine Fahrkompetenz voll nützen.
v
v
km/h
S12 Brugg-Winterthur
BG
TG
BD
WE
NH
KLW
DT
GLB
SCHL
ZAS
ZUE
HDB
STH
STET
W
vMAX
160
140
120
100
80
60
40
20
0
vPRO
v IST

## Slide 16: Die Ankunftspünktlichkeit hat sich erhöht. Beispiel Fernverkehr
Zeitraum 9.6.2020-6.7.2020
16’199
Vergleichsfahrten
11’929
vPRO-Fahrten

## Slide 17: Energieverbrauch im Regional- und Fernverkehr konnte reduziert werden. Beispiel aus dem Regionalverkehr im Zeitraum 6.9.2020 – 6.7.2020
S2 Ziegelbrücke - Zürich Flughafen
S2 Zürich Flughafen - Ziegelbrücke
S7 Rapperswil - Winterthur
S7 Winterthur - Rapperswil
S11 Aarau - Wila/Seuzach
S11 Wila/Seuzach - Aarau
S12 Brugg - Schaffhausen/Wil
S12 Schaffhausen/Wil - Brugg
S15 Niederweningen - Rapperswil
S15 Rapperswil - Niederweningen
5’954
Vergleichsfahrten
3’796
vPRO-Fahrten
Einsparung SBB
Personenverkehr: 40–50 GWh /Jahr

## Slide 18: Im Interesse einer schweizweiten Produktionsstabilität sollten möglichst viele EVU vPRO einsetzen.
Die Daten von vPRO werden allen EVU’s diskriminierungsfrei zur Verfügung gestellt.
In der Darstellung auf einem Tablet / Ausgabegerät sind die EVU frei und können eine eigene Lösung wählen.
im Betrieb
im Betrieb
Rollout / Schulung
in Vorbereitung
im Betrieb
im Betrieb

## Slide 19: Nächster Schritt: Pünktlichkeitsanzeige, die dem Lokpersonal weitere Informationen für eine pünktliche Fahrweise gibt.
-
01 m
13 s
– Vorzeitigkeit
+ Verspätung
  Die PüA zeigt dem Lokpersonal bei jedem Hauptsignal auf einen Blick die sekundengenaue Abweichung zum fahrbaren betrieblichen Fahrplan.
  Ein Feldtest mit 70 Testlokführern wurde Anfang 2021 durchgeführt. Resultat: Die Akzeptanz für eine Püntklichkeitsanzeige ist hoch, das Vorhaben wird weiter verfolgt.

## Slide 20: Danke, merci & grazie.

## Slide 21: Backup

## Slide 22: Das Projekt wurde mit der Unterstützung durch das BAV im Rahmen ESöV 2050 realisiert.
Auf dem folgenden BAV-Link befindet sich unter Projekt P-132 u.a. ein ausführlicher Schlussbericht.
Link BAV zum Projekt 132 (vPRO)

## Slide 23: «Aktualisierte Fahrlage» auf dem Lokführer-Tablet für SBB Cargo.
Güterzüge verkehren oft nicht auf ihren geplanten Trassen.
Aktualisierte Fahrlage: deshalb gibt es für Cargo einen «Update-Button» mit der von RCS (Rail Control System) neu geplanten Fahrlage inkl. neuer Fixpunkte.
Sobald der Disponent die neue Fahrordnung veröffentlicht, erscheint ein Uhr-Icon, welches dem Lokführer signalisiert, dass eine neue Fahrordnung zur Verfügung steht.