## Slide 1: vPRO – Application précise de l’horaire
8e Forum Énergie durable de l’UTP, 22 septembre 2021
Roland Aeschbacher

## Slide 2: Sommaire
Motivation
Solution
  Points fixes et calcul de la vitesse
  Affichage sur la tablette du mécanicien
État actuel et perspectives

## Slide 3: Motivation

## Slide 4: Situation
Densification des successions de trains entre 2001 et 2020
Problème:
Le personnel de locomotive a des informations imprécises
          Variance de conduite
          Insécurité de prévision
          Stabilité des sillons pas optimale

## Slide 5: Manque d’information et interprétation individuelle
La tablette du mécanicien LEA n’indique pas que l’heure de traversée de B est déterminante pour la stabilité de l’horaire. Les mécaniciens de locomotive (ML) se comportent de différentes manières selon leur connaissance du tronçon et leur expérience. L’heure d’exploitation à B serait (XX:05:54), mais même un ML expérimenté ne le sait pas.
  Le ML X se concentre sur la ponctualité de l’arrivée à D. Puisqu’une grande réserve de temps est prévue, il roule lentement et traverse B à (XX:07:30) seulement.
  Le ML Y roule à vMAX conformément à sa formation récemment terminée.
  Le ML Z, expérimenté, traverse B à (XX:05:00) exactement, ce qui est trop tôt du point de vue de l’exploitation.
→ grande dispersion des modes de conduite > pas de sécurité de prévision
Situation: le train 1 circule sans arrêt de A à D. Le train 2 en sens inverse doit attendre que le train 1 quitte le tronçon à voie unique.
A
B
v
1
2
(XX:03)
(XX:05)
XX:12
(LEA)
D
C
(XX:07)

## Slide 6: La dispersion des modes de conduite doit être réduite.
  Le mode de conduite est hétérogène tant du point de vue de la durée de parcours que des besoins énergétiques. Cela complique la planification de l’exploitation et augmente la consommation d’énergie.
  Une cause réside dans le fait que, malgré l’ADL, les mécaniciens ne disposent actuellement pas de toutes les informations nécessaires afin de définir la conduite idéale du point de vue du système global.
  Le train arrive ainsi relativement souvent à destination avant l’heure théorique.
  Une réduction de la dispersion grâce à de meilleures informations améliore par conséquent la capacité de planifier l’exploitation ferroviaire et augmente l’efficacité énergétique.
          Une solution pour l’exploitation normale est recherchée.
Heure théorique
Analyse ICN ZH-GEAP:
période de déc. 2015 à août 2016 / 371 courses
Profil de course entre Genève et Morges, la ligne rouge indique le profil RADN

## Slide 7: Avance sur l’horaire dans tous les types de trafic 3 exemples tirés de 33 analyses
L’avance sur l’horaire ne se produit pas de manière isolée, mais
dans tous les types de trafic;
dans toutes les régions.
Dans les cas analysés, la médiane de l’avance sur l’horaire se situe entre 60 et 100 secondes à la gare d’arrivée.
Median:
Vorzeitig > 80Sek
Sollzeit = Pünktlich
Médiane:
avance > 80 sec.
Heure théorique = ponctuel
Trafic marchandises local
RBL-BNWM
Médiane:
avance > 90 sec.
Heure théorique = ponctuel
Trafic régional
RegioExpress OL-LZ
Médiane:
avance > 70 sec.
Heure théorique = ponctuel
Trafic longues distances
Intercity BN-BR

## Slide 8: Courte vidéo sur vPRO
Courte vidéo sur vPRO

## Slide 9: Solution

## Slide 10: Le personnel de locomotive doit recevoir des données de production actuelles sur sa tablette.
Établissement de la structure de base de la production ferroviaire
Garantie et optimisation des capacités dans l’exploitation pratique
Exécution des instructions
Horaire
Exploitation
Pers. de locomotive
Définition de points d’exploitation déterminants (points fixes)
Affichage LEA optimisé avec heures précises
Horaire
Exploitation
Pers. de locomotive
→ Colonne vPRO

## Slide 11: Le calcul des points fixes sert de base aux informations supplémentaires sur la tablette du mécanicien.
Pour des raisons d’exploitation, le train doit traverser, s’arrêter ou repartir des points fixes à une heure aussi précise que possible.
Les raisons des points fixes sont p. ex. le passage d’une double voie à une voie unique ou l’enfilade de trains.
Un algorithme permettant de calculer les points fixes a été recherché.

## Slide 12: Processus (simplifié) de calcul du vPRO (vPRO = profil de conduite optimisé sur le plan de l’exploitation)
vMAX selon RADN pour base
vPRO a immédiatement été intégré à l’architecture IT existante.
Environ 2 heures avant le départ d’un train, les points fixes, les vitesses vPRO et les heures de passage aux points fixes (à 10 secondes près) qui en résultent sont calculés.
Identification de points fixes à des endroits et des heures déterminants pour l’exploitation (lieux d’arrêt avec correspondance, croisements, etc.)
La vitesse maximum est adaptée entre deux points fixes de manière à utiliser précisément la réserve de temps –> vPRO

## Slide 13: La vitesse optimale vPRO et les heures à 10 secondes près sont envoyées sur la tablette du mécanicien. Exemple de la tablette LEA de CFF Voyageurs
L’humain au centre
Le mécanicien est et reste le garant de la sécurité et de la ponctualité du trafic ferroviaire.
Le système eco2.0/vPRO donne au mécanicien des instruments précis afin de lui permettre de mettre entièrement à profit ses compétences.
Heures d’exploitation précises à 10 secondes près de manière analogue aux gestionnaires du trafic à la centrale d’exploitation.
Vitesse moyenne vPRO y c. accélération et freinage (réserve de temps).

## Slide 14: État actuel et perspectives

## Slide 15: Exemple de course avec vPRO sur le S12 Brugg – Winterthour
Exemple de course stable, ponctuelle et économique avec vPRO
Le mécanicien s’oriente sur les vitesses vPRO recommandées et les heures d’exploitation.
L’information supplémentaire de la vPRO permet au personnel de locomotive de mettre entièrement à profit ses compétences de conduite.
v
v
km/h
S12 Brugg-Winterthur
BG
TG
BD
WE
NH
KLW
DT
GLB
SCHL
ZAS
ZUE
HDB
STH
STET
W
vMAX
160
140
120
100
80
60
40
20
0
vPRO
vIST

## Slide 16: La ponctualité à l’arrivée a augmenté. Exemple du trafic longues distances
Période: 9.6.2020 – 6.7.2020
16 199
courses pour comparaison
11 929
courses avec vPRO

## Slide 17: La consommation d’énergie a pu être réduite dans le trafic régional et le trafic longues distances. Exemple du trafic régional pour la période 6.9.2020 – 6.7.2020
S2 Ziegelbrücke - Zürich Flughafen
S2 Zürich Flughafen - Ziegelbrücke
S7 Rapperswil - Winterthur
S7 Winterthur - Rapperswil
S11 Aarau - Wila/Seuzach
S11 Wila/Seuzach - Aarau
S12 Brugg - Schaffhausen/Wil
S12 Schaffhausen/Wil - Brugg
S15 Niederweningen - Rapperswil
S15 Rapperswil - Niederweningen
5954
courses pour comparaison
3796
courses avec vPRO
Économie pour les CFF
Trafic voyageurs: 40–50 GWh/an

## Slide 18: Dans l’intérêt de la stabilité de la production dans tout le pays, autant d’ETF que possible devraient employer vPRO.
Les données de vPRO sont mises à la disposition de toutes les ETF sans discrimination.
Les ETF sont libres de choisir leur propre solution pour l’affichage sur une tablette ou un autre terminal.
en service
en service
déploiement et formation
en cours de préparation
en service
en service

## Slide 19: Prochaine étape: affichage de la ponctualité donnant au personnel de locomotive davantage d’informations
-
01 m
13 s
– avance
+ retard
  L’affichage de la ponctualité indique au mécanicien en un coup d’œil à chaque signal principal l’écart à la seconde près par rapport à l’horaire d’exploitation à appliquer.
  Un test sur le terrain a été effectué début 2021 avec 70 mécaniciens. Résultat: l’acceptation d’un affichage de la ponctualité est forte, le projet continue.

## Slide 20: Danke, merci & grazie.

## Slide 21: Backup

## Slide 22: Le projet a été réalisé avec le soutien de l’OFT dans le cadre de la SETP 2050.
Un rapport final complet est disponible sur le lien suivant de l’OFT sous «Projekt P-132».
Lien de l’OFT sur le projet 132 (vPRO)

## Slide 23: «Situation de conduite actualisée» sur la tablette du mécanicien pour CFF Cargo
Les trains marchandises circulent souvent en dehors des sillons planifiés pour eux.
Situation de conduite actualisée: c’est pourquoi CFF Cargo dispose d’un «bouton de mise à jour» indiquant la nouvelle situation de conduite calculée par RCS (Rail Control System), y c. les nouveaux points fixes.
Dès que le gestionnaire de trafic publie la nouvelle marche de train, une icône d’horloge apparaît afin de la signaler au mécanicien.