## Slide 1: UTP 8e Forum Énergie durable Atelier «ZÉRO ÉMISSION»
Soleure, le 22 septembre 2021

## Slide 2: UTP GT «ZÉRO ÉMISSION»
Mission et objectif
Jun Naito

## Slide 3: Plateforme d’échange d’expérience.
Groupe de travail de l’UTP
ZÉRO ÉMISSION
Office fédéral des transports
Membres du groupe d’experts Voie normale
Membres du groupe d’experts Voie métrique et trams
Hautes écoles (intervenants)
Fabricants (intervenants)
Administration (intervenants)
  Le groupe de travail (GT) de l’UTP nommé «ZÉRO ÉMISSION» poursuit l’objectif d’échanger au sujet du passage du moteur à combustion à la source d’énergie durable et de profiter de l’expérience d’autres entreprises de transport concessionnaires.
  L’échange approfondi se fait directement entre les intéressés.
  Le groupe de travail se compose d’entreprises de transport concessionnaires suisses.
  Des fabricants, des hautes écoles, des chemins de fer étrangers, etc. peuvent être impliqués dans les débats.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP
Notes: Know-How konsolidieren, neutraler Austausch sicherstellen, Studien und Untersuchungen nicht zweimal machen

## Slide 4: CFF «CoC Accumulateurs d’énergie»
Activités et autres sources d’énergie
Philipp Haudenschild

## Slide 5: Neutre pour le climat signifie:
  Pour tous les nouveaux achats: obligation d’opter pour un moteur fonctionnant aux énergies renouvelables.
  Implémentation d’un moteur électrique à batteries dans les flottes existantes.
  Autres sources d’énergie pour les exigences d’autonomie élevées.
700 vhc. ferroviaires
11 mio. de litres de diesel
≈ 30 % des équiv. CO2 des CFF
Consommation énergétique des CFF
2544 GWh/an
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP
Chart: 
| Bahnstrom | Eigenverbrauch für Bahnstrombereitstellung | Strom für Gebäude und Anlagen | Diesel für Bahntraktion | Kraftstoff (Nichttraktion) | Wärmeenergie für Gebäude und Anlagen
Energieverbrauch | 1760.4 | 126.1 | 280.6 | 115.9 | 47.8 | 213.1
Notes: Anpassen: Was sind die top 3 der Emissionsverursacher? Darstellen mittels Massstabsgetreuen Kreisen (Rot): Aus der Slide Gallery

## Slide 6: CoC Accumulateurs d’énergie: mission et projets.
Le besoin détermine la technologie.
Étude de faisabilité H2 stationnaire et mobile
Test de terrain: HVO pour remplacer le diesel
Électrification des chantiers ferroviaires avec E-Gen Set
Projets d’électrification, p. ex. Am 843 Cargo
Analyses de besoin
Concept de sécurité sur l’hydrogène dans l’exploitation
Mise en réseau de l’accumula-teur «BIENE»
Outils électriques
Ce que nous faisons:
  Comparaison et évaluation de technologies (sur les plans technique, économique et durable) en toute neutralité.
  Projets pilotes et implémentation.
  Soutien de l’organisation de lignes en tant que spécialistes.
  Transmission de savoir-faire dans la branche.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP
Notes: Auf Kernbotschaft reduzieren: Was tun wir? Know How in der Branche zu bündeln. Wir möchten Unterstützung leisten und Wissen Teilen/weitergeben.
Wieviele Leute sind wir?
Wo sind wir zuhause in der SBB? «Milizsystem».
Nutzniesser des Know-Hows über alle Divisionen/Geschäftsbereiche verstreut. Wir sind eine künstliche Matrixorganisation.

## Slide 7: Un écosystème pour la branche ferroviaire.
Bundesamt für Verkehr
Bundesamt für Energie
CoC Accumulateurs d’énergie
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»
Notes: Know-How konsolidieren, neutraler Austausch sicherstellen, Studien und Untersuchungen nicht zweimal machen

## Slide 8: Ambition: diviser par deux la consommation de diesel d’ici 2030.
Chart: Véhicules ferroviaires avec moteur diesel
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Durchschnittlicher Dieselverbrauch | 688 | 682 | 610 | 570 | 560.5 | 510 | 493 | 478 | 442 | 442 | 371 | 371 | 324 | 273 | 273 | 231 | 181 | 181 | 157 | 157 | 114 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50
B0-Diesel
HVO Blend 25%
HVO 100%
Hydrogène
Carburants synthétiques
Critère | Diesel fossile B0 | Diesel B7 (part bio) | HVO Blend 25% | HVO 100% | SynFuel | Hydrogène
Émissions de l’exploitation |  |  |  |  |  | 
Réduction des CO2eq |  |  |  |  |  | 
Disponibilité et prix |  |  |  |  |  | 
Complexité du changement |  |  |  |  |  | 
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP
Notes: Es geht nicht von 0 auf 100 auf einmal. Es braucht Zwischenlösungen in einer Übergangsphase.
100% Dekarbonisierung ist nicht möglich mit alt. Kraftstoffen – Elektrifizierung ist essentiell!
Verbrauch reduzieren und Treibstoff substituieren mit Übergangslösungen.
Wichtige Message: Die Reihenfolge ist entscheidend Ohne HVO geht es aus unserer Sicht nicht.
Energieträgerphasen auf Zeitstrahl platzieren. Ohne
Mögliche Alternativen zum Diesel
Message: Dieseltreibstoffe, später auch Synthetische Kraftstoffe betrachten wir als Übergangslösung. Die Elektrifizierung ist ...
Vorteile von HVO
Preisparität mit B0-Diesel bei HVO-Blend-25% möglich, bei Kleinmengen rund 0…5% teurer
qualitativ hochwertiger Dieselkraftstoff
bis zu 90% Treibhausgas-Reduktion well-to-wheel (Produktion bis Rad)
variabel beimischbar, bis 25% in allen Motoren, darüber mit Freigabe
Ruhigerer Motorlauf, weichere Verbrennung
Weniger Russ- und Partikelbildung ergibt bessere Haltbarkeit des Partikelfilters

## Slide 9: Chemins de fer rhétiques «Locomotive de manœuvre Geaf 2/2»
Réflexion, défi et expérience
Renato Hirsiger

## Slide 10
Achat du Geaf 2/2
Réflexion, défi et expérience
22 septembre 2021
Soleure, 22 septembre 2021, Renato Hirsiger, R-EN

## Slide 11: Contexte et motifs de l’achat
Motifs de l’achat de remplacement
  Vétusté de la flotte de véhicules de manœuvre et réduction possible
  Uniformisation de la flotte
  Amélioration de la sécurité et de la disponibilité grâce à de nouveaux véhicules
Motifs de la batterie de traction comme entraînement auxiliaire
  Travaux de manœuvre principalement sur des voies situées sous des lignes de contact
  Économie de diesel et réduction des émissions CO2 (stratégie des RhB 2030: durabilité)
  Avancées dans le développement de batteries lithium-ion pour les véhicules routiers

## Slide 12: Contexte: répartition des véhicules et évolution du parc

## Slide 13: Objectifs de l’achat
Renouvellement de la flotte des locomotives de manœuvre par l’achat de sept nouveaux véhicules
Réduction de la flotte par l’élimination de douze anciennes locomotives ne répondant plus aux exigences d’aujourd’hui
Réduction des coûts d’exploitation et de maintenance et augmentation de la sécurité
Amélioration du bilan énergétique par l’achat de locomotives double traction (lignes de contact et batterie de traction)
Possibilité de rouler sans lignes de contact grâce à la batterie

## Slide 14: Jalons du projet
4e trimestre 2017 Appel d’offres
2018 Soumission, signature du contrat, début de la phase de projet
1er trimestre 2019 FAI (First Article Inspection)
2e trimestre 2019 Début de la construction de la première locomotive
Juillet 2019 Réception des caissons bruts de wagon du Geaf 2/2 20601
Août 2019 Réception de la peinture du Geaf 2/2 20601
Mars 2020 Réception de l’ouvrage du Geaf 2/2 20601 à Erlen
Avril 2020 Livraison des premières locomotives (Geaf 20601 à 20603)
Mai 2020 Début de la mise en service et des tests de type
Juillet 2020 Réception finale du Geaf 2/2 20601
Août 2020 Exploitation du Geaf 2/2 20601 et présentation aux médias à Coire le 3 août 2020
Novembre 2020 Réception finale et exploitation du Geaf 2/2 20606/07

## Slide 15: Défis relatifs à la batterie de traction
Jusqu’ici, aucune expérience avec les batteries de traction
Conception des véhicules pendant la phase d’ingénierie pour une large utilisation possible de l’énergie/une bonne performance tout en ménageant le système pour prolonger la durée de vie des batteries
Modification des habitudes dans l’exploitation (recharge nécessaire de la batterie après un certain temps)
Exigences différentes selon les lieux d’utilisation
  Landquart / Untervaz: utilisation fréquente et intensive de la batterie
  Coire, Davos, Ilanz, Thusis: utilisation majoritaire des lignes de contact
Variations de la température extérieure selon la saison et le lieu entre -25 et +35 °C

## Slide 16: Conception et caractéristiques de la batterie
5 éléments de phase (2 modules d’un total de 168 cellules alignées)
Cellules lithium-ion (NMC) à 3,7 V et 50 Ah
Tension de 470 à 700 V (selon la charge)
Contenu énergétique total de 155 kWh
Contenu énergétique utilisable de 93 kWh
Système de refroidissement pour climatiser la batterie (mélange d’eau et de glycol) pour une température de cellule idéalement située entre +15 et +25 °C
Durée de vie visée d’au moins 8 ans (dans l’exploitation)

## Slide 17: Photos de la batterie de traction

## Slide 18: Phase de mise en service
Mise en service concentrée sur l’utilisation de la batterie de traction
Tests de types pour évaluer la performance et prouver les exigences prescrites des cycles de charge
Exploitation test de quatre semaines aux endroits avec le plus de mouvements de manœuvre (Coire, Ilanz, Landquart, Untervaz)

## Slide 19: Expériences après une année
Aucune restriction de l’exploitation par rapport aux anciens véhicules de manœuvre n’a été constatée.
L’exploitation utilisant la batterie à traction permet elle aussi de répondre aux exigences du travail sans restriction (p. ex. réduction de la charge remorquable).
Les véhicules sont pratiquement exploités sans dérangement.
L’entreposage la nuit et les week-ends a demandé une modification des habitudes.

## Slide 20: Expériences après une année
Selon le monitoring des données relatives à la batterie de traction, la durée de vie visée pourra être respectée selon les prévisions actuelles.
Par rapport à l’ancien concept d’exploitation des locomotives de manœuvre, les véhicules doivent suivre un tournus de lieu d’exploitation à intervalles réguliers pour faire travailler complètement les batteries.
Le retrait des anciens véhicules permet d’économiser 62 000 litres de diesel par an.

## Slide 21: Conclusion et perspectives
La mise en service s’est très bien passée malgré le nouveau système de la batterie de traction.
Jusqu’à présent, les véhicules achetés ont rempli les attentes.
Des améliorations sont régulièrement apportées aux véhicules en général et à la batterie.
En ce qui concerne le monitoring et les prévisions de durée de vie, davantage de données et d’expériences doivent encore être collectées. Le retour d’expérience sur une année est trop court.

## Slide 22: CFF «Étude sur la transformation du Tm234-4»
Batterie ou hydrogène?
Daniel Fuhrer

## Slide 23
L’hydrogène, petite digression
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 24: Caractéristiques.
  Élément le plus abondant dans l’univers.
  Composé d’un proton et d’un électron. Présent le plus souvent comme molécule de deux atomes «H2» (dihydrogène).
  Élément avec la plus faible masse atomique. 14x plus léger que l’air.
  Gaz incolore, inodore, combustible et non toxique.
  S’échappe rapidement vers le haut.
  Forme un mélange inflammable avec l’oxygène (4-77 % vol.). Explosif dès 18 % vol.
  Flamme à peine visible, température jusqu’à 2000°C.
  Densité liquide de 71 kg/m3 à -253°C et pression normale.
  Densité gazeuse de 0,0899 kg/m3 à 0°C et pression normale.
  Densité énergétique de 33,33 kWh/kg.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 25: Dangers.
  Mélange hydrogène-air très inflammable, énergie d’allumage de 0,02 mJ.
  Risque d’inflammation croissant lorsque l’hydrogène ne peut pas s’écouler de pièces fermées.
  Auto-inflammation lors de vitesses d’écoulement élevées.
  Type d’explosion «déflagration»: flamme < 330 m/s.
  Type d’explosion «détonation»: flamme > 1600 m/s et détonation.
  Rend d’autres matériaux friables. Utilisation d’aciers chrome-nickel.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 26: Utilisation.
  Support énergétique secondaire comme carburant/combustible dans:
  l’industrie de l’acier: gaz de réduction dans les hauts-fourneaux.
  l’industrie chimique: ammoniaque (engrais).
  l’industrie verrière: gaz combustible.
  l’aéronautique: carburant de fusées.
  le marché du chauffage: énergie de chauffage (avec gaz naturel).
  l’approvisionnement électrique: courant de secours, ASI, énergie d’équilibrage, chantiers.
  la mobilité: trafic poids-lourds, transports publics, véhicules de chantier.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 27: L’hydrogène dans les transports publics suisses.
  Emplois possibles.
  «Électrification» des tronçons diesel (à l’étranger).
  Charges élevées sur de longues périodes (grande quantité d’énergie).
  Besoin élevé d’autarcie.
  Petites périodes de régénération (faire le plein, charger).
  Longues distances.
  Topologie exigeante.
  Les technologies d’entraînement ne doivent pas être en concurrence, mais être déterminées par les besoins.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 28: Élaboration des bases.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 29: Étude de faisabilité sur l’électrification.
Objectifs
  Analyse de la consommation énergétique.
  Faisabilité technique batterie et H2.
  Faisabilité technique combustion H2.
  Exigences de la prochaine génération de véhicules.
  Normes applicables et lacunes.
  Coûts de la transformation, d’exploitation et de maintenance.
  Conséquences sur l’exploitation.
  Risques.
  Concept d’autorisation.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 30: Tracteur du service des travaux Tm 234-4.
Caractéristiques générales du véhicule.
  Deux moteurs diesel de respectivement 520 et 130 kW.
  Distribution hydraulique de la puissance.
  Puissance maximale à la roue: 462 kW.
  Vitesse maximale: 100 km/h.
  Environ 1000 heures d’exploitation par année.
  Environ 6000 litres de diesel par année.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 31: Architecture de l’entraînement.
    Base du véhicule diesel hydraulique.
    Deux moteurs diesel.
    Distribution hydraulique de la puissance.
    Concept de véhicule électrifié.
    Distribution électrique de la puissance.
    Entraînement par des moteurs électriques.
    Sources d’énergie possibles:
      Batterie.
      Piles à combustible à hydrogène.
      Injection d’énergie par les lignes de contact.
Variante
BATT-OBL
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 32: Analyse du besoin d’énergie comme base essentielle.
Mesures de véhicule à l’aide du Tm 234-4.
    Analyse de l’utilisation du véhicule.
    Évaluation des données d’exploitation pour dimensionner l’entraînement.
    Choix d’un cas de charge à définir.
    Le graphique montre la répartition de 158 mesures réalisées sur différents véhicules de base. Les indications en rouge montrent la place de la mesure de référence.
Chart: Énergie produite par tour [kWh]
| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800
Mech. Energieabgabe Motoren total | 37 | 20 | 21 | 14 | 11 | 20 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
Kumuliert | 0.23418 | 0.36076 | 0.49367 | 0.58228 | 0.6519 | 0.77848 | 0.85443 | 0.90506 | 0.93038 | 0.94937 | 0.96835 | 0.96835 | 0.98734 | 0.98734 | 0.99367 | 1
>95%
Mesure de référence | 
Durée d’utilisation | env. 9,9 heures
Énergie produite mécaniquement par les moteurs | env. 460 kWh
Puissance moyenne générée par les moteurs | env. 46 kW
Consommation de diesel | env. 130 litres
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 33: Espace disponible pour la construction.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 34: Solutions possibles.
Moteur électrique à batterie.
    Masse de conception: env. 38,9 t.
    Besoin énergétique du véhicule: env. 290 kWh.
    Besoin énergétique total: env. 310 kWh.
    Temps de charge: env. 2 à 77 heures (selon la puissance de la batterie).
Moteur électrique à hydrogène.
    Masse de conception: env. 39,3 t.
    Besoin énergétique du véhicule: env. 580 kWh.
    Besoin énergétique total: env. 1160 kWh.
    Temps pour faire le plein: env. 10 minutes pour 25 kg H2 (gazeux).
Moteur électrique à batterie avec lignes de contact.
    Masse de conception: env. 39,9 t.
    Besoin énergétique du véhicule: env. 290 kWh.
    Besoin énergétique total: env. 320 kWh.
    Temps de charge depuis la ligne de contact: max. 40 à 60 minutes.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 35: Autarcie avec ligne de contact branchée.
Critères: limite de poids: 4500 kg
taille min. du transformateur: 500 kVA
tour de 10h, temps de charge > 1h
Optimum
Trade-off:
Batt. Kapazität
Batt. Leistung
Leistung En.vers.
Ladedauer
Aktionsradius
Batterie-elektrisch
430 kWh
600 kW
600 kW
12 h (400V 32A 3p)
beschränkt
Oberleitung+Batterie
297 kWh
450 kW
ca. 900 kW
40-60 min (Oberleitung)
unbeschränkt
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 36: Comparatif des possibilités de charge.
Capacité: 430 kWh
Tension: 750 V DC
Tracteur Tm 234-4
On-board
Mobile
Équipement de charge
Stationnaire
230 V AC / 16 A
3.6 kW
Approvisionnement
Durée de recharge estimée après un cycle de référence (290 kWh)
400 V AC / 16 A
11 kW
400 V AC / 32 A
22 kW
400 V AC / 63 A
44 kW
400 V AC / 125 A
86 kW
15 kV AC / 29 A
430 kW
80h
27h
13,5h
6,5h
3,4h
40 min (limite de la batterie)
Mauvaise disponibilité
150 kW DC
À construire
2h
courant d’alimentation (AC), courant de charge (DC)
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 37: Composants.
    Pile à combustible.
      Stack de 100 kW dans le système complet.
      Efficacité: env. 50 %.
      Densité de puissance du système: env. 0,3 à 0,5 kW/kg.
      Coûts: env. 2000 CHF par kW (application ferroviaire).
    Système pour faire le plein.
      Solutions individuelles de stockage Type 3/4, pression 350 bar.
      Poids du système: env. 15 à 20 kg par kg H2.
      Densité énergétique du système: env. 1 à 2 kWh/kg.
      Coûts: env. 2000 à 2500 CHF par kg H2.
    Batterie.
      Densité énergétique du système: env. 0,1 à 0,3 kWh/kg.
      Coûts: env. 1000 à 2000 CHF par kWh (application mobile).
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 38: Coûts du cycle de vie.
  Évaluation des coûts du cycle de vie sur 25 ans.
  Coûts des composants.
  Coûts de transformation.
  Coûts de maintenance.
  Coûts énergétiques.
  *La variante du moteur à combustion à hydrogène (H2-VM) a été prise en compte uniquement à titre informatif, étant donné qu’il n’y a pas assez d’espace dans le véhicule pour le réservoir d’hydrogène.
Chart: LCC relatifs sur 25 ans d’exploitation
| BATT | BATT-OBL | H2-BZ | H2-VM*
LCC (25 Jahre Betrieb) | 1 | 1.1065 | 1.2826 | 1.2299
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 39: CFF «Achat du Tm234-x»
Prochaine génération de tracteurs du service de travaux
Amine Merdassi

## Slide 40: Contexte.
  CFF Infrastructure possède 124 tracteurs du service de travaux du type Tm 234-1/2/3 (fourmi). Ils sont tous équipés d’une plateforme, d’une grue (Tm234-1/2) et d’un panier de chargement (Tm234-3).
  Ils sont employés dans le cadre de la maintenance de l’infrastructure pour les travaux sur les voies, les installations de sécurité, les câbles et les lignes de contact. Ils fournissent des services lors des travaux, sont utilisés comme éléments de train de construction ou pour les travaux de manœuvre.
  Les tracteurs Tm234-1/2/3 atteindront la fin de leur durée de vie dans les dix prochaines années et doivent être remplacés.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 41: Mandat d’étude et facteurs d’influence.
Facteurs d’influence:
  Portefeuille de construction avec les futurs volumes de maintenance et de construction.
  Infrastructure 2.0
  Maintenance 2.0
  Chantiers de l’avenir:
    Automatisation et numérisation des méthodes de production et de la régulation.
    Logistique des travaux «LogBau».
    Acquisition des moyens d’exploitation.
    Chantiers sans émissions.
    etc.
  Stratégie du groupe «Des CFF climatiquement neutres 2030».
Mandat:
  Le projet «Tm 234-x» vise à remplacer les tracteurs Tm 234-1/2/3 rencontrant déjà aujourd’hui souvent des problèmes par un nombre à définir de nouveaux véhicules.
  Le besoin de tracteurs du service de travaux à l’horizon 2030+ doit être établi.
  Des variantes de satisfaction des besoins doivent être approfondies et des recommandations faites.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 42
Principales conclusions de l’étude.
  Les exigences opérationnelles actuelles et futures ne peuvent être remplies que partiellement par la flotte actuelle des Tm 234-1/2/3.
  Les Tm 234-1/2/3 ont toujours plus de problèmes de disponibilité et de composants, systèmes et pièces à changer. L’obsolescence empêche une révision au plus tard à partir de 2030.
  L’investissement choisi pour remplacer les trois séries doit être réalisé par la livraison de série au plus tard en 2029.
Soleure, 22 septembre 2021, GT «ZÉRO ÉMISSION» de l'UTP

## Slide 43: Atelier
Où avons-nous de la marge de manœuvre dans la flotte?

## Slide 44: Danke, merci & grazie.