## Slide 1: VöV 8. Forum Nachhaltige Energie Workshop «ZERO ÉMISSION»
Solothurn, 22. September 2021

## Slide 2: VöV AGr «ZERO ÉMISSION»
Mission und Ziel
Jun Naito

## Slide 3: Plattform für ein Erfahrungsaustausch.
VöV
Arbeitsgruppe
ZERO ÉMISSION
Bundesamt für Verkehr
Mitglieder
VöV
Fachgruppe Normalspur
Mitglieder
VöV
Fachgruppe Meterspur und Tram
Hochschulen
(Referenten)
Hersteller
(Referenten)
Verwaltung
(Referenten)
  Die VöV Arbeitsgruppe (AGr) «ZERO ÉMISSION» hat das Ziel, die Erfahrung bei der Transformation vom Verbrennungsmotor zur nachhaltigen Energiequelle auszutauschen und von der Erfahrung anderer KTUs zu profitieren.
  Vertiefter Austausch findet direkt zwischen den Interessenten statt.
  Teilnehmer dieser Arbeitsgruppe sind KTUs der Schweiz.
  Als Impulsreferenten können auch Hersteller, Hochschulen, ausländische Bahnen etc. miteinbezogen werden.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»
Notes: Know-How konsolidieren, neutraler Austausch sicherstellen, Studien und Untersuchungen nicht zweimal machen

## Slide 4: SBB «CoC Energiespeicher»
Aktivitäten und Alternative Kraftstoffe
Philipp Haudenschild

## Slide 5: Klimaneutral bedeutet:
  Bei allen Neubeschaffungen: Erneuerbarer Antrieb ist Pflicht.
  Einbau batterieelektrischer Antrieb in bestehende Flotten.
  Alternative Energieträger bei hohen Autonomieanforderungen.
Chart: 
| Bahnstrom | Eigenverbrauch für Bahnstrombereitstellung | Strom für Gebäude und Anlagen | Diesel für Bahntraktion | Kraftstoff (Nichttraktion) | Wärmeenergie für Gebäude und Anlagen
Energieverbrauch | 1760.4 | 126.1 | 280.6 | 115.9 | 47.8 | 213.1
700 Schienenfzg.
11 Mio. Liter Diesel
≈ 30% SBB-CO2-equiv.
Energiekonsum SBB
2'544 GWh/a
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»
Notes: Anpassen: Was sind die top 3 der Emissionsverursacher? Darstellen mittels Massstabsgetreuen Kreisen (Rot): Aus der Slide Gallery

## Slide 6: CoC Energiespeicher Mission und Projekte.
Der Bedarf bestimmt die Technologie.
Machbarkeitsstudie H2 stationär und mobil
Feldtest HVO als Dieselersatz
Elektrifizierung Bahn-Baustellen mit E-Gen Set
Elektrifizierungsprojekte z.B. Am 843 Cargo
Bedarfsanalysen
Sicherheitskonzept Wasserstoff im Betrieb
Vernetzung Batterie-speicher «BIENE»
ElektrischeWerkzeuge
Was wir tun:
  Neutraler Technologievergleich und Bewertung (technisch, wirtschaftlich, nachhaltig).
  Pilotprojekte & Implementierung.
  Unterstützung Linienorganisation als. Fachspezialisten.
  Know-How-Transfer in Branche.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»
Notes: Auf Kernbotschaft reduzieren: Was tun wir? Know How in der Branche zu bündeln. Wir möchten Unterstützung leisten und Wissen Teilen/weitergeben.
Wieviele Leute sind wir?
Wo sind wir zuhause in der SBB? «Milizsystem».
Nutzniesser des Know-Hows über alle Divisionen/Geschäftsbereiche verstreut. Wir sind eine künstliche Matrixorganisation.

## Slide 7: Ein Ökosystem für die Bahnbranche.
Bundesamt für Verkehr
Bundesamt für Energie
CoC Energiespeicher
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»
Notes: Know-How konsolidieren, neutraler Austausch sicherstellen, Studien und Untersuchungen nicht zweimal machen

## Slide 8: Ambition: Dieselverbrauch halbieren bis 2030.
Chart: Schienenfahrzeuge mit Dieselmotor
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 | 2037 | 2038 | 2039 | 2040 | 2041 | 2042 | 2043 | 2044 | 2045
Durchschnittlicher Dieselverbrauch | 688 | 682 | 610 | 570 | 560.5 | 510 | 493 | 478 | 442 | 442 | 371 | 371 | 324 | 273 | 273 | 231 | 181 | 181 | 157 | 157 | 114 | 100 | 85 | 70 | 60 | 50
B0-Diesel
HVO Blend 25%
HVO 100%
Wasserstoff
Synthetische Kraftstoffe
Kriterium | Fossiler Diesel B0 | Diesel B7 (Bio-Anteil) | HVO Blend 25% | HVO 100% | SynFuel | Wasserstoff
Emissionen Betrieb |  |  |  |  |  | 
CO2eq-Reduktion |  |  |  |  |  | 
Verfügbarkeit & Preis |  |  |  |  |  | 
Aufwand Umstellung |  |  |  |  |  | 
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»
Notes: Es geht nicht von 0 auf 100 auf einmal. Es braucht Zwischenlösungen in einer Übergangsphase.
100% Dekarbonisierung ist nicht möglich mit alt. Kraftstoffen – Elektrifizierung ist essentiell!
Verbrauch reduzieren und Treibstoff substituieren mit Übergangslösungen.
Wichtige Message: Die Reihenfolge ist entscheidend Ohne HVO geht es aus unserer Sicht nicht.
Energieträgerphasen auf Zeitstrahl platzieren. Ohne
Mögliche Alternativen zum Diesel
Message: Dieseltreibstoffe, später auch Synthetische Kraftstoffe betrachten wir als Übergangslösung. Die Elektrifizierung ist ...
Vorteile von HVO
Preisparität mit B0-Diesel bei HVO-Blend-25% möglich, bei Kleinmengen rund 0…5% teurer
qualitativ hochwertiger Dieselkraftstoff
bis zu 90% Treibhausgas-Reduktion well-to-wheel (Produktion bis Rad)
variabel beimischbar, bis 25% in allen Motoren, darüber mit Freigabe
Ruhigerer Motorlauf, weichere Verbrennung
Weniger Russ- und Partikelbildung ergibt bessere Haltbarkeit des Partikelfilters

## Slide 9: Rhätische Bahn «Rangierlokomotive Geaf 2/2»
Überlegung, Herausforderung und Erfahrung
Renato Hirsiger

## Slide 10
Beschaffung Geaf 2/2
Überlegung, Herausforderung und
Erfahrung
22. September 2021
Solothurn, 22. September 2021, Renato Hirsiger, R-EN

## Slide 11: Ausgangslage und Gründe für die Ersatzbeschaffung
Gründe für Ersatzbeschaffung
  Überalterung der Rangierfahrzeugflotte und mögliche Reduktion
  Vereinheitlichung der Flotte
  Verbesserung der Sicherheit und Verfügbarkeit durch neue Fahrzeuge
Gründe für die Traktionsbatterie als Hilfsantrieb
  Rangierarbeit findet hauptsächlich auf Gleisen unter Fahrleitung statt
  Einsparung von Dieselkraftstoff / Reduktion CO2-Ausstoss (RhB-Strategie 2030: Nachhaltigkeit)
  Fortschritte in der Entwicklung von Lithium-Ionen-Batterien im Strassenfahrzeug-Bereich

## Slide 12: Ausgangslage - Fahrzeugverteilung und Bestandsänderung

## Slide 13: Ziele der Beschaffung
Erneuerung der Rangierlokomotiven-Flotte durch die Beschaffung sieben neuer Fahrzeuge
Reduzierung der Flotte durch Ausmusterung von zwölf alten und nicht mehr den heutigen Anforderungen entsprechenden Lokomotiven
Reduktion der Betriebs- und Instandhaltungskosten, sowie Erhöhung der Sicherheit
Verbesserung der Energiebilanz durch die Beschaffung von Zweikraftlokomotiven (Fahrleitung/Traktionsbatterie)
Das Befahren von Gleisen ohne Fahrleitung ist durch den Batteriebetrieb möglich

## Slide 14: Zeitliche Projekt-Eckdaten
4. Quartal 2017 Ausschreibung
2018 Auftragsvergabe, Vertragsunterzeichnung, Start Projektphase
1. Quartal 2019 FAI (First Article Inspection, Erstmusterprüfung)
2. Quartal 2019 Baubeginn der ersten Lokomotive
Juli 2019 Abnahme Rohwagenkasten Geaf 2/2 20601
August 2019 Abnahme Lackierung Geaf 2/2 20601
März 2020 Werkabnahme Geaf 2/2 20601 in Erlen
April 2020 Lieferung der ersten Lokomotiven (Geaf 20601 bis 20603)
Mai 2020 Start Inbetriebsetzung und Typentests
Juli 2020 Schlussabnahme Geaf 2/2 20601
August 2020 Betriebsübergabe Geaf 2/2 20601 mit medialer Präsentation in Chur am 03.08.20
November 2020 Schlussabnahme und Betriebsübergabe Geaf 2/2 20606/07

## Slide 15: Herausforderungen bezüglich Traktionsbatterie
Bisher keine Erfahrungen im Einsatz mit Traktionsbatterien
Fahrzeug-Auslegungen während der Engineering Phase mit guter Nutzbarkeit der Energie/Leistung und gleichzeitiger Schonung in Bezug auf eine möglichst lange Lebensdauer der Traktionsbatterien
Anpassung der Gewohnheiten im betrieblichen Einsatz (Nachladen des Akkus nach gewisser Zeit erforderlich)
Unterschiedliche Anforderungen an den Einsatzorten
  Landquart / Untervaz: Häufiger und intensiver Einsatz der Traktionsbatterie
  Chur, Davos, Ilanz, Thusis: Einsatz meistens unter Fahrleitung
Unterschiedliche Aussentemperaturen je nach Jahreszeit und Standort zwischen -25 und +35 °C

## Slide 16: Aufbau und Eckdaten der Traktionsbatterie
Aufbau mit 5 Strängen (2 Module mit total 168 aneinandergereihten Zellen)
Lithium-Ionen Zellen (NMC) mit 3,7 V und 50Ah
Spannung von 470 bis 700 V (je nach Ladezustand)
Energieinhalt total 155 kWh
Nutzbarere Energieinhalt von 93 kWh
Kühlsystem für Klimatisierung der Traktionsbatterie (Wasser-Glykol-Mischung) auf idealer Zell-Temperatur von +15 bis +25 °C
Geforderte Lebensdauer von mindestens 8 Jahren (im betrieblichen Einsatz)

## Slide 17: Bilder Traktionsbatterie

## Slide 18: Phase Inbetriebsetzung
Inbetriebsetzung mit Fokus auf den Einsatz mit der Traktionsbatterie
Typentests für die Prüfung der Leistungsfähigkeit und Nachweis der vorgegebenen Lastspiel-Anforderungen
Vierwöchige Betriebserprobung an den Orten mit den meisten Rangierbewegungen (Chur, Ilanz, Landquart, Untervaz)

## Slide 19: Erfahrungen aus dem ersten Einsatzjahr
Es wurden keine betrieblichen Einschränkungen im Vergleich mit den bisherigen Rangierfahrzeugen festgestellt.
Auch mit Einsatz der Traktionsbatterie können die Arbeitsanforderungen ohne Einschränkungen (z.B. Reduktion der Anhängelast) erreicht werden.
Die Fahrzeuge sind praktisch störungsfrei im Einsatz.
Das Abstellen über Nacht oder am Wochenende erforderte eine Anpassung der bisherigen Gewohnheiten.

## Slide 20: Erfahrungen aus dem ersten Einsatzjahr
Gemäss Monitoring der Traktionsbatterie-Daten kann aufgrund der aktuellen Prognosen die geforderte Lebensdauer der Traktionsbatterien eingehalten werden.
Gegenüber dem bisherigen Einsatzkonzept von Rangierlokomotiven müssen die Fahrzeuge aufgrund der unterschiedlichen Beanspruchung der Traktionsbatterie innerhalb der Einsatzorte periodisch ausgetauscht werden.
Mit den ausgemusterten Fahrzeugen wird Dieselkraftstoff im Bereich von 62'000 Liter im Jahr eingespart.

## Slide 21: Fazit und Ausblick
Die Inbetriebsetzung verlief trotz neuem System der Traktionsbatterie ohne grössere Probleme.
Die beschafften Fahrzeuge haben die Erwartungen bisher erfüllt.
Verbesserungen am Fahrzeug allgemein und in Bezug auf die Traktionsbatterie finden laufend statt.
Bezüglich Monitoring und Prognose für die Lebensdauer sind noch mehr Daten und Erfahrungen zu sammeln. Die bisherige Dauer seit Betriebsübergabe (1 Jahr) ist noch sehr kurz.

## Slide 22: SBB «Studie Umbau Tm234-4»
Batterie oder Wasserstoff?
Daniel Fuhrer

## Slide 23
Wasserstoff – Ein kurzer Exkurs
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 24: Eigenschaften.
  Häufigstes Element im Universum.
  Besteht aus einem Proton und einem Elektron. Tritt meist als zweiatomiges Molekül «H2» auf.
  Element mit der geringsten Atommasse. 14x leichter als Luft.
  Farbloses, brennbares, geruchloses, ungiftiges Gas.
  Entweicht rasch nach oben.
  Bildet mit Sauerstoff ein zündfähiges Gemisch (4-77 Vol.%). Explosionsfähig ab 18 Vol.%.
  Flamme kaum sichtbar, Temperatur bis 2000°C.
  Flüssigdichte bei -253°C und Normaldruck 71 kg/m3.
  Gasdichte bei 0°C und Normaldruck 0.0899 kg/m3.
  Energiedichte 33.33kWh/kg.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 25: Gefahren.
  Sehr leichte Entzündbarkeit eines Wasserstoff-Luft-Gemisches, Zündenergie 0.02 mJ.
  Steigende Entzündungsgefahr wenn Wasserstoff in geschlossenen Räumen nicht frei ausströmen kann.
  Selbstentzündung bei hohen Ausströmgeschwindigkeiten.
  Explosionsart «Deflagration»: Flamme <330 m/s.
  Explosionsart «Detonation»: Flamme >1600m/s und Knall.
  Werkstoff-Versprödung bei Kontakt mit Wasserstoff. Verwendung von Chrom-Nickel-Stählen.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 26: Verwendung.
  Sekundärer Energieträger als Treib-/Brennstoff für:
  Stahlindustrie: Reduktionsgas Hochofen.
  Chemische Industrie: Ammoniak (Dünger) .
  Glasindustrie: Brenngas.
  Raumfahrt: Raketentreibstoff.
  Wärmemarkt: Heizenergie (mit Erdgas).
  Stromversorgung: Notstrom, USV, Regelenergie, Baustellen.
  Mobilität: Schwerlastverkehr, öffentlicher Verkehr, Baufahrzeuge
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 27: Wasserstoff im öffentlichen Verkehr der Schweiz.
  Mögliche Einsatzgebiete für Wasserstoff.
  «Elektrifizierung» von Diesel-Strecken (im Ausland).
  Hohe Lasten über lange Zeit (grosser Energieumsatz).
  Hoher Autarkiebedarf.
  Kurze Regenerationszeiten (Tanken, Laden).
  Grosse Streckenlänge.
  Anspruchsvolle Topografie.
  Die Antriebstechnologien sollen nicht gegeneinander ausgespielt werden. Der Bedarf bestimmt die Technologie.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 28: Erarbeitung der Grundlagen.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 29: Machbarkeitsstudie Elektrifizierung.
Ziele
  Energieverbrauchsanalyse.
  Technische Machbarkeit Batterie und H2.
  Technische Machbarkeit H2-Verbrennung.
  Anforderungen für nächste Fahrzeuggeneration.
  Relevante Normen und Lücken.
  Kosten für Umrüstung, Betrieb und Wartung.
  Auswirkungen auf Betrieb.
  Risiken.
  Zulassungskonzept exemplarisch.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 30: Baudiensttraktor Tm 234-4.
Generelle Fahrzeugeigenschaften.
  Zwei Diesel-Motoren mit 520kW resp. 130kW Leistung.
  Hydraulische Leistungsverteilung.
  Maximale Leistung am Rad: 462kW.
  Höchstgeschwindigkeit: 100km/h.
  Ca. 1’000 Betriebsstunden pro Jahr.
  Ca. 6’000 Liter Diesel pro Jahr.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 31: Antriebsarchitektur.
    Basis Diesel-Hydraulisches Fahrzeug.
    Zwei Diesel-Motoren.
    Hydraulische Leistungsverteilung.
    Elektrifiziertes Fahrzeugkonzept.
    Elektrische Leistungsverteilung.
    Antrieb über Elektromotoren.
    Mögliche Energiequellen:
      Batterie.
      Wasserstoff-Brennstoffzelle.
      Energieeinspeisung über Oberleitung.
Variante
BATT-OBL
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 32: Energiebedarfsanalyse als wesentliche Grundlage.
Fahrzeugmessungen mit Tm 234-4.
    Analyse des Fahrzeugeinsatzes.
    Auswertung von Betriebsdaten zur Dimensionierung des Antriebs.
    Wahl eines definierenden Lastfalls.
    Die Grafik zeigt die Verteilung von 158 Messungen verschiedener Basisfahrzeuge. Die roten Markierungen zeigen die Einordnung der Referenzmessung in diesem Datensatz.
Chart: Energieabgabe pro Schicht [kWh]
| 0-50 | 50-100 | 100-150 | 150-200 | 200-250 | 250-300 | 300-350 | 350-400 | 400-450 | 450-500 | 500-550 | 550-600 | 600-650 | 650-700 | 700-750 | 750-800
Mech. Energieabgabe Motoren total | 37 | 20 | 21 | 14 | 11 | 20 | 12 | 8 | 4 | 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1
Kumuliert | 0.23418 | 0.36076 | 0.49367 | 0.58228 | 0.6519 | 0.77848 | 0.85443 | 0.90506 | 0.93038 | 0.94937 | 0.96835 | 0.96835 | 0.98734 | 0.98734 | 0.99367 | 1
>95%
Referenzmessung | 
Dauer des Arbeitseinsatzes | Ca. 9.9 Stunden
Mech. Energieabgabe der Motoren | Ca. 460 kWh
Mittlere Leistungsabgabe der Motoren | Ca. 46 kW
Dieselverbrauch | Ca. 130 Liter
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 33: Verfügbarer Bauraum.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 34: Mögliche Lösungen.
Batterie-elektrischer Antrieb (BATT).
    Auslegungsmasse: ca. 38.9 t.
    Energiebedarf Fahrzeug: ca. 290 kWh.
    Gesamtenergiebedarf: ca. 310 kWh.
    Ladezeit: ca. 2 bis 77 Stunden (je nach Ladeleistung).
Wasserstoff-elektrischer Antrieb (H2-BZ).
    Auslegungsmasse: ca. 39.3 t.
    Energiebedarf Fahrzeug: ca. 580 kWh.
    Gesamtenergiebedarf: ca. 1160 kWh.
    Betankungszeit: ca. 10 Minuten für 25 kg H2 (gasförmig).
Batterie-elektrischer Antrieb mit Oberleitung (BATT-OBL).
    Auslegungsmasse: ca. 39.9 t.
    Energiebedarf Fahrzeug: ca. 290 kWh.
    Gesamtenergiebedarf: ca. 320 kWh.
    Ladezeit ab Oberleitung: max. 40 bis 60 Minuten.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 35: Autarkie bei eingeschalteter Fahrleitung.
Vorgaben: Gewichtslimit: 4500 kg
Minimale Trafogrösse: 500 kVA
Schicht 10 h, Ladedauer unter 1 h
Optimum
Trade-off:
Batt. Kapazität
Batt. Leistung
Leistung En.vers.
Ladedauer
Aktionsradius
Batterie-elektrisch
430 kWh
600 kW
600 kW
12 h (400V 32A 3p)
beschränkt
Oberleitung+Batterie
297 kWh
450 kW
ca. 900 kW
40-60 min (Oberleitung)
unbeschränkt
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 36: Vergleich der Lademöglichkeiten.
Kapazität: 430 kWh
Spannung: 750 V DC
Fahrzeug Tm 234-4
On-board
Mobil
Ladeausrüstung
Stationär
230 V AC / 16 A
3.6 kW
Versorgung
Geschätzte Dauer für die Aufladung nach einem Referenzzyklus (290kWh)
400 V AC / 16 A
11 kW
400 V AC / 32 A
22 kW
400 V AC / 63 A
44 kW
400 V AC / 125 A
86 kW
15 kV AC / 29 A
430 kW
80 h
27 h
13.5 h
6.5 h
3.4 h
40 min (batterielimitiert)
Schlechte Verfügbarkeit
150 kW DC
Muss gebaut werden
2h
Versorgungsstrom (AC), Ladestrom (DC)
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 37: Komponenten.
    Brennstoffzelle.
      100kW Stack im Komplettsystem.
      Wirkungsgrad: ca. 50%.
      Leistungsdichte System: ca. 0.3 bis 0.5 kW/kg.
      Kosten: ca. 2 kCHF pro kW (Bahnanwendung).
    Tanksystem.
      Individuelle Speicherlösungen Typ 3/4, Speicherdruck 350 bar.
      Systemgewicht: ca. 15 bis 20 kg pro kg H2.
      Energiedichte Tanksystem: ca. 1 bis 2 kWh/kg.
      Kosten: ca. 2 bis 2.5 kCHF pro kg H2.
    Batterie.
      Energiedichte Batteriesystem: ca. 0.1 bis 0.3 kWh/kg.
      Kosten: ca. 1 bis 2 kCHF pro kWh (Mobile Anwendung).
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 38: Lebenszykluskosten.
  Bewertung der Lebenszykluskosten über 25 Jahre.
  Komponentenkosten.
  Umbaukosten.
  Wartungskosten.
  Energiekosten.
  *Die Variante mit Wasserstoff-Verbrennungsmotor (H2-VM) wurde lediglich informativ betrachtet, da der Bauraum im Fahrzeug für die Unterbringung der Wasserstofftanks nicht ausreichend vorhanden ist.
Chart: Relative LCC bei 25 Jahren Betrieb
| BATT | BATT-OBL | H2-BZ | H2-VM*
LCC (25 Jahre Betrieb) | 1 | 1.1065 | 1.2826 | 1.2299
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 39: SBB «Beschaffung Tm234-x»
Nächste Generation von Baudiensttraktoren
Amine Merdassi

## Slide 40: Ausgangslage.
  SBB Infrastruktur besitzt insgesamt 124 Baudiensttraktoren vom Typ Tm 234-1/2/3 (Ameise). Diese sind alle mit Ladebühne, Ladekran (Tm234-1/2) und Ladekorb (Tm234-3) ausgerüstet.
  Sie werden bei Infrastruktur-Instandhaltung (I-VU) in den Fachbereichen Fahrbahn (FB), Sicherungsanlagen (SA), Kabel (K) und Fahrleitung (FL) eingesetzt. Dabei leisten sie Dienste bei Baustelleneinsätzen, sind als Teil von Bauzügen im Einsatz und werden für Rangieraufgaben gebraucht.
  Die Baudiensttraktoren Tm234-1/2/3 werden in die nächsten zehn Jahre ihr Lebensende erreichen und müssen ersetzt werden.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 41: Studienauftrag und Einflussfaktoren.
Einflussfaktoren:
  Bauportfolioplan (BPL) inkl. zukünftige Unterhalts-/Bauvolumen.
  Infrastruktur 2.0
  Unterhalt 2.0
  Baustelle der Zukunft:
    Automatisierung und Digitalisierung der Produktionsmethoden sowie der Disposition.
    Logistik für Baustellen «LogBau».
    Bewirtschaftung Betriebsmittel.
    Emissionsfreie Baustelle.
    etc.
  Konzernstrategie «Klimaneutrale SBB 2030».
Auftrag:
  Mit dem Projekt „Tm 234-x“ werden die heute bereits erhöht störungsanfälligen Baudiensttraktoren Tm 234-1/2/3 durch eine zu bestimmende Anzahl Neufahrzeuge ersetzt.
  Bedarf an Baudiensttraktoren im Hinblick Zeithorizont 2030+ ermitteln.
  Varianten um der Bedarf erfüllen zu können vertiefen und Empfehlungen geben.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 42
Haupterkenntnisse aus der Studie.
  Die heutigen und zukünftigen betrieblichen Anforderungen beim Betreiber kann die aktuelle Flotte Tm 234 1./2./3. Serie nur noch teilweise erfüllen.
  Die Tm 234 1./2./3. Serie haben steigende Verfügbarkeitsprobleme und diverse Komponenten / Systeme sowie Ersatzteil-Engpässe. Durch Obsoleszenz-Themen verunmöglicht eine Revision spätestens ab 2030;
  Die gewählte Ersatzinvestition für alle drei Serien muss spätestens im Jahr 2029 in der Serienauslieferung sein.
Solothurn, 22. September 2021, VöV AGr «ZERO ÉMISSION»

## Slide 43: «Workshop»
Wo haben wir Handlungsspielraum in der Flotte?

## Slide 44: Danke, merci & grazie.